Kérdések:

1) Melyek azok a fizikai (dozimetriai) fogalmak, amelyeket az elektromágneses sugárzások leirásánál használunk?

Válasz: Elektromos térerõsség (V/m), mágneses térerõsség (A/m), teljesitménysûrûség (W-m2), fajlagosan elnyelt teljesitmény (SAR, W/kg)

2) A mikrohullámú sugárzás a magas vagy alacsony viztartalmú szövetben nyelõdik el jobban?

Válasz: A magas viztartalmú szövetek jobban elnyelik a sugárzást

3) Melyik az a három tipusú biológiai hatás, amelyet a mikrohullámú és rádiófrekvenciás sugárzásoknál definiálunk?

Válasz: Hõhatás (thermal effects), atermikus hatás (athermal effects), nem-termikus hatás (non-thermal effects)

4) A szabványokban mely három fõ elem határozza meg a sugárvédelem koncepcióját?

Válasz: 1) Megengedhetõ határértékeket alkalmaznak, 2) a lakossági és foglalkozási expoziciós korlátokat szétválasztják, 3) az expozició korlátait a fajlagosan elnyelt teljesitmény (SAR) határozza meg.