## Slide 1: Energetikai Szakkollégium
Elektrotechnika
Konzultáció
Molnár Martin
molnar.martin@eszk.org

## Slide 2: Bevezetés
Fogyasztói pozitív irányrendszer:
Fázisszög: áram helyzete a feszültséghez képest
Felvett teljesítmény pozitív
Induktív meddő pozitív, kapacitív meddő negatív

## Slide 3: Bevezetés
Időfüggvények
u1-hez képest:
  u2 késik
  u3 siet

## Slide 4: 1F rendszerek
Áram és feszültség:
Szinuszosak (amplitúdó, frekvencia)
Komplex függvényként és időtartományban is leírhatók
Kettő között szögeltérés lehet (ötlet: legyen az egyik szöge 0°)
Pozitív irányrendszer:
„Egyik végén be, másik végén ki az energia”
Így tudunk majd mérni, és ez alapján fizetni is
Teljesítmények:
S = U*I  látszólagos  Re{S}=P és Im{S}=Q
P = U*I*cos(fi) és Q = U*I*sin(fi)

## Slide 5: Szimm. 3F rendszerek
Létrehozása: mozgási indukcióval
Időfüggvények:
Tulajdonságok:
  Könnyen előállítható
  Szimmetrikus
  Fázisáramok és -feszültségek vektoros összege nulla
  Időben állandó teljesítmény

## Slide 6: Szimm. 3F rendszerek
Miért hasznos?
Érvek mellette: nem kell visszavezetés, könnyen létrehozható vele forgómező, állandó teljesítmény biztosítása, stb…
Áramok és feszültségek: 3 egyfázisú rendszer 120 fokkal egymás után eltolva
Pozitív sorrend definiálása: a-b-c („hogy a motor ne kezdjen el rossz irányba forogni”)
Csillag-delta: háromszög felrajzolásával és egyszerű trigonometriával kiszámítható (230 volt és 400 volt aránya √3)

## Slide 7: Szimm. 3F rendszerek
3 fázisú rendszer
Fázis- és vonali mennyiségek:

## Slide 8: Szimm. 3F rendszerek
Teljesítmények

## Slide 9: Park vektor
Mi az a Park vektor?
egyrészt transzformáció, tiszta matematikai művelet, vetületeket képez le a három tengelyre
másrészt a három fázismennyiséget egyetlen vektorban megjelenítő mennyiség
a fázisokat térben is időben is jellemzi

## Slide 10: 1F transzformátorok
Miért kell?
Termelés, szállítás, elosztás különböző feszültségszinteken valósítható meg gazdaságosan
Felépítés:

## Slide 11: 1F transzformátorok
Helyettesítő kép
Redukálás:
  a - áttétel

## Slide 12: 1F transzformátorok
Áttétel:
Indukált feszültség:
Drop: névleges százalékos rövidzárási feszültségesés
Rövidzárási mérés: soros ág elemeinek mérése
Üresjárási mérés: párhuzamos elemek mérése
Diasort átnézni!
Szinuszos esetben

## Slide 13: Transzformátorszámítás
A fluxus:
A trafó hatásfoka:

## Slide 14: 3F transzformátorok
Kapcsolási csoportok
Csillag, delta, zeg-zug kapcsolás
Óraszám: szekunder fázisfeszültség helyzete a primerhez képest
Nagybetű – primer, kisbetű – szekunder, szám – óraszám
Yy0
Dy5
Yd5
Yz5