I. Klímaállóság: MEGBÍZHATÓSÁGI VIZSGÁLATOK, KÖRNYEZETÁLLÓSÁGI VIZSGÁLATOK, GYORSÍTOTT ÉLETTARTAM TESZTEK ÉS MODELLEK

1. Mik a megbízhatósági vizsgálatok szokásos lépései?

- A minták előkezelése (pre-conditioning): lényeges, hogy a vizsgált minták ugyan olyan előélettel rendelkezzenek

- Kezdő mérések: kezdeti paraméterek ellenőrzése, esetleges devianciák kiszűrése

- Igénybevétel (conditioning): maga a klímavizsgálat, esetleg közbenső vagy folyamatos mérésekkel

- Állandósítás, pihentetés (recovery): a terhelés végeztével, az esetleg befolyásoló effektusok (hőmérséklet, pára) üzemi körülményekre hozása.

- Befejező mérések: kezdeti paraméterek változásának vizsgálata

- Értékelés és következtetések: megfelelt / nem felelt meg; az esetleges nem megfelelés okainak feltárása további analitikai vizsgálatokkal

2. Milyen szempontok alapján osztályozhatók a megbízhatósági vizsgálatok?

Vizsgálat célja:

• Meghatározó vizsgálat – új termék, vagy technológia bevezetésekor

• Ellenőrző vizsgálat – meghatározott időnként, adott termékhalmaz átvételekor

Vizsgálat helyszíne:

• Laboratóriumi vizsgálat

• Üzemeltetési vizsgálat

Igénybevételi körülmények:

• Névleges vizsgálat (környezetállósági vizsgálat)

• Állandó paraméterek mellett

• Változó paraméterek mellett

• Gyorsított vizsgálat

3. Sorolja fel a legfontosabb környezetállósági vizsgálatokat!

• Száraz meleg

• Tartós nedves meleg

• Ciklikus száraz meleg

• Ciklikus nedves meleg

• Hideg

• Kis légnyomás

• Rázás, gyorsítás

• Sós atmoszféra, stb.

4. Definiálja a gyorsított környezetállósági vizsgálatokat!

A meghibásodási tényező és a várható élettartam meghatározása a meghibásodási fizikai folyamatok felgyorsításával és a vizsgálati idő jelentős lerövidítésével.

5. Milyen nem kívánt effektusokat idéz elő a magas hőmérséklet az elektronikus áramkörökben?

Elektronikus anyagok, alkatrészek elektromos tulajdonságaikat változtatják:

• félvezetők p-n átmenet nyitófeszültsége csökken

• áramerősítési tényező nő

• ellenállások, kapacitások értéküket változtatják

• terhelhetőség csökken

6. Milyen nem kívánt effektusokat idéz elő az alacsony hőmérséklet az elektronikus áramkörökben?

Változnak (ellentétes irányban) az elektromos tulajdonságok is:

• félvezetők p-n átmenet nyitófeszültsége nő

• áramerősítési tényező csökken

• ellenállások, kapacitások értéküket változtatják

• terhelhetőség nő  (???)

7. Milyen nem kívánt effektusokat idéz elő a hőmérséklet változás az elektronikus áramkörökben?

• Az egymással szoros hőcsatolásban lévő anyagok esetén a rétegek között mechanikai feszültségek lépnek fel.

• Az ismételt (gyors) felmelegedési és lehűlési folyamatok mechanikai degradációhoz, töréshez vezethetnek - forrasz törés.

8. Milyen nem kívánt effektusokat idéz elő a légnedvesség az elektronikus áramkörökben?

• Szigetelő anyagok átütési szilárdsága, szigetelési ellenállása csökken

• Kondenzátorok veszteségi tényezője és kapacitása nő

• Elektrokémiai migráció

9. Milyen gyorsított élettartam vizsgálatokat ismer, definiálja a gyorsítási faktor fogalmát!

• HTSL – High Temperature Storage Life

• TC – Thermal Cycle

• TS – Thermal Schock

• THB – Temperature, Humidity and Bias

• HAST – Highly Accelerated Stress Test (temperature, humidity, pressure)

• Vibrációs tesztek

ahol: tlife: normál élettartam, ttest: vizsgálati élettartam, S= vizsgálati (stressz) körülmények.

pl.: SU – feszültség, ST - hőmérséklet, SRH – relatív nedvesség stb.

10. Milyen élettartam modelleket ismer? Melyik milyen környezeti hatást modellez?

• Hőmérséklet hatása – Arrheneus modell

• Hőmérséklet változás hatása – Coffin –Manson modell

• Behatoló nedvesség (pára) hatása

Összetett modellek:

• Hőmérséklet – villamos hatás – Eyring modell

• Hőmérséklet – behatoló nedvesség - villamos hatás – Peck, vagy S-H modell

11. Definiálja az aktivációs energiát! Hogyan határozható meg az Arrhenius modell esetén?

• Egy kémiai folyamat lejátszódásához a kiindulási vegyületeknek aktivált állapotba kell kerülniük.

• Az ehhez szükséges energia az aktivációs energia.

• Értéktartománya: 0,3eV…1,5eV

• Az aktiválás mindig energiafelvételt jelent.

• Minden anyaghoz, alkatrészhez, folyamathoz, berendezéshez külön aktivációs energia tartozik

II. Six Sigma

2/1. Mi a 6σ?

- Six Sigma (6σ) módszer olyan strukturált minőségjavító program, mely adatokat és tényeket használ a folyamatok, termékek fejlesztésére.

- A Vállalatok melyek Six Sigmát használnak a termék minőség és folyamat hatékonyság javítására.

- Minőségi irányzat mely hangsúlyt fektet az vevő igényeinek kielégítésére és a profitra. 
CtQ „ Ctritical to Quality” faktorok határozzák meg a fókusz területünket.

- Mérőszámot használ a termék és folyamatminőség méréséhez. Statisztikai mértékegysége a folyamatképességnek a ppm (3.4ppm – 99.99966% jó). Továbbfejlesztett mérőszám a DPMO (egy millió hibalehetőségre eső hibák számát).

- Speciális eszközrendszer folyamatokat a kívánt cél irányba segítse. Statisztikai módszerek és „lágy-soft” módszerek

- Módszer a technikai, üzleti folyamatoknak folyamatos fejlesztésére és a terméknek hibák csökkentésére.

- Six sigma minőség azt jelenti, hogy a folyamat- vagy termékparaméter szórása 12-szer fér bele a tűrésmezőbe, és a folyamat beállásának eltolódása nem nagyobb, mint a tűrésmező nyolcada.

2/2. Módszer – Six sigma:

Problémamegoldás alapismerete - strukturált, logikus megközelítés:

2/4. Definiálás - Magas szintű folyamat térkép – SIPOC*:

SIPOC diagram: (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) egy magas szintű 
folyamat térkép, mely segítségével azonosíthatóak a fejlesztendő üzleti folyamatok.

Alkalmazási területe: fejlesztés tárgyáról az alapvető információk összegyűjtése.

Cél: a bemenetek és kimenetek meghatározása.

A Definíciós fázis célja a project elindítása, eredménye a projekt alapokmány.

- Melyben röviden vázoltuk az üzleti helyzetet.

- Kitűztük az elsődleges célokat.

- Meghatároztuk a működési területet.

- Kiválasztottuk a csapat tagjait

- Meghatároztunk egy időtervet.

2/5. Mérés

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az alkalmazott mérőrendszer elég kis hibával használható-e ahhoz, hogy vele a folyamatról információt szerezzünk.

Ismételhetőség: ismétlési hiba=mérés során észlelhető szóródás amikor ugyanazt a munkadarabot egy mérőeszközzel egy operátor többször megmér.

Reprodukálhatóság: reprodukálási hiba=mérések átlagainak szóródása, amikor különböző operátorok ugyanazt a mérőeszközt használva ugyanaz a munkadarab megadott jellemzőit mérik.

2/3. Six Sigma a szervezetben:

III. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREK KIALAKULÁSA ÉS AZ ISO 9XXX RENDSZER

3/1. Mik a teljeskörű minőségszabályozás(???) legfontosabb tulajdonságai?

• A vállalat által tervezett és megvalósított tevékenységek a megfelelő minőség biztosítás érdekében.

• Felöleli a termék teljes életét.

• A minőségellenőrzés a minőségbiztosítás része!

3/2. Sorolja fel az ISO 9000 rendszer általános jellemzőit!

- Azt írja le, hogy a többi szabványban mi található.

- Eredetileg a szabványcsaládnak 20 tagja volt (9001, 9002, … 9020).
ISO 9000:2000: a 20 tag közül 4-et tartott meg.

- Tanúsított minőségügyi rendszer: egyszerűsíti a szerződést két cég között. Az EU csak akkor ad hitelt, ha valahol ISO szabvány-tanúsított cég van.

- Ha olyan cégtől vásárolunk, akinek nincs ISO-tanúsítása, akkor a vett termékeket lehetőleg 100%-oisan ellenőrizni kjell. Ha viszonylag megbízható a cég, akkor elég lehet a mintavételes ellenőrzés is. (Vagy akkor is mintavételes kell, ha nem lehet roncsolás mentesen vizsgálni.)			     az ISO szerkezete

3/3. Hogy zajlik a tanúsítási folyamat?

- Tanúsítási kérelem benyújtása

- Minőségügyi dokumentumok átvizsgálása

- Hibák korrigálása

- Elő audit (nem kötelező)

- Tanúsító audit. Lehetőségek

  - nincs eltérés az ISO követelményektől (ritka)

  - néhány kisebb eltérés. Korrigálás után igazoló jelentés

  - sok kisebb, néhány súlyosabb eltérés. Korrigálás után újabb audit

  - Súlyos eltérések - elutasítás (ritka)

- Tanúsítvány átadása

- Évenkénti ellenőrzés

- Belső audit

3/4. Mi a belső audit?

• A szervezet minőségi rendszerének önvizsgálata

• Előre megtervezett időszakonként.

• Belső, független auditor

• Cél: a hiányosságok, gyenge pontok feltárása

• „Önjavító képesség” megteremtése

• Viszonylag rövid, 2 - 3 napos felülvizsgálat

3/5. Melyek a sikeres piaci jelenlét alapfeltételei?

- Foglalkozik a vevők elégedetlenségével.

- Állandó javítás, fejlesztés ( egyre jobb minőség, végül eljut a „mai teljesítményre”, ami jobb, mint a tegnapi.

3/6. Melyek voltak a minőségügy legfontosabb történeti lépcsői?

- Minőségellenőrzés (Quality Check)

- Minőségszabályozás (Quality Control)

- Minőségbiztosítás (Quality Assurance)

- Teljes körű minőségbiztosítás (TQM)

3/7. Mit jelent a latens igények kielégítése?

A vevő nem elvárt, rejtett igényei. Pl. érintőképernyős teló, SMS.

3/8. Melyek a minőség legfontosabb forrásai?

- A vevő-eladó „nyertes-nyertes” helyzetét kell kiindulási alapnak tekinteni.

- Kompetencia=jártasság+motiváltság

- Általános és műszaki kultúra

- Vezetői szándék és tudás

3/9. Mi a minőséghurok lényege?

Valamely minőségügyi rendszer fontosabb elemeit és a vevő által megfogalmazott és várható minőségügyi követelmények változását jól nyomon követhetjük a minőséghurok vagy minőségspirál segítségével.

3/10. Ismertesse az idegenáru ellenőrzés feladatait és lehetséges helyszíneit!

Idegenárú ellenőrzés feladatai:

• Vizsgálati terv - esetenként a beszállítóval közösen

• Vizsgálati eredmények egyértelmű dokumentálása

• Véleményeltérés, vita, reklamáció kezelése

• Roncsolásos vizsgálat esetén pótlás

Idegenárú ellenőrzés helyszínei:

• Tranzit raktár

• Közvetlenül a felhasználás helyén

• A beszállító telephelyén

• Külső helyszíneken

3/11. Ismertesse a termelőeszközök, mérőeszközök és technológiai folyamatok ellenőrzését!

Termelő eszköz ellenőrzése:

• Műszaki paraméterek, gyártási pontosság ellenőrzése mintákon és próbagyártással

• Adott időszakonként karbantartás

• Meghibásodás esetén javítás, majd ismételt pontossági próba

Mérőeszköz ellenőrzése:

• Megfelelő pontosságú eszközök biztosítása

• Időszakos ellenőrzés, kalibrálás

• Kalibráló eszközök - hiteles mérőműszerek - hatósági hitelesítés - OMH

• Pontosságromlás esetén javítás, beszabályozás, esetleg selejtezés

Technológiai folyamatok ellenőrzése:

• Szigorúan meghatározott sorrend

• Zökkenőmentes kapcsolódás a folyamatok között

• Résztechnológiák fontosabb paramétereinek beállítása

• A folyamat fizikai, kémiai, elektromos paramétereinek folyamatos mérése

3/12. Mik a gyártmányellenőrzés legfontosabb feladatai?

- Termékazonosítás (kis sorozat, nagy értékű termék esetén): a teljes gyártási vertikumban nyomonkövethetőség biztosítás (vonalkód, bárkód)

- Ellenőrzött és vizsgált állapot jelzése: nem keveredhetnek az ellenőrzött és nem ellenőrzött termékek.

- Tároló hely színek:

  - kék - ellenőrzés előtt álló termékhalmaz

  - sárga - ellenőrzött, minősége vitatható

  - zöld - ellenőrzött, megfelelő minőségű

  - piros - ellenőrzött, nem megfelelő minőségű

- Nem megfelelő termék kezelése - gazdasági elemzés utáni döntés:

  - javítás után felhasználható

  - kisebb pontosságot igénylő helyen még felhasználható

  - selejtezendő

# Text boxes

Vezetés: irányt és célt ad, kiválasz és dönt

Támogatás: segít (erőforrás módszerek)

Team: fejlesztő munkát végeznek

Munkatársak: közreműködnek

Suppliers:	- teáskanna

- energiaellátó

- vízellátó

Inputs:		- tea filter

- cukor

- víz

- csésze

- vízforraló

- áram

Process:	- vízforralás

- tea filtert és vizet bele 
   a csészébe

- 5 perc várakozás

- tea filtert kivesszük

- teáskanalat és cukrot a 
                          csészealjra helyezzük

Outputs:	- csésze tea

- elhasznált tea filter

Customers:	- teaivó emberek

- kuka