## Slide 1: Villamosság élettani hatásai Villamos jelek és információátvitel az élő szervezetben
Tamus Zoltán Ádám
tamus.adam@vet.bme.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszék
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

## Slide 2: Az idegsejt
Dendrit: 5-7 rövid nyúlvány
Axon: hosszú nyúlvány, több szinaptikus bunkócskában végződik
Velőhüvely (mielinhüvely): Schwann-sejtek
Ranvier-féle befűződések

## Slide 3
Az idegsejt felépítése

## Slide 4: Akciós potenciál
Mindent vagy semmit elv
Abszolút refrakter fázis 1 ms körül idegsejtekben
Relatív refrakter fázis néhány ms idegsejtek esetén

## Slide 5: Szinaptikus áttevődés
Felépítés
  Kémiai mediátor
  Elektromos
    sejtkapcsolatok
  Vegyes szinapszis

## Slide 6: Szinapszisok jellemzői
Egyirányú vezetés
Posztszinaptikus potenciálok
  Serkentő
  Gátló
Szummáció
  Térbeli
  Időbeli

## Slide 7: Izomműködés
Villamos jelek és információátvitel az élő szervezetben

## Slide 8: Jan Swammerdam (1637-80)
Az izomszövet térfogatváltozását vizsgálta – 1664
Folyadék áramlás az idegeken
Az eredményeket csak 1738-ban publikálják

## Slide 9: Izomszövet
Különböző ingerek (fizikai, kémiai, idegi) hatására megrövidülnek
Az összehúzódás elemei a miofibrillumok
Fajtái:
  Simaizom
  Harántcsíkolt izom
  Szívizom

## Slide 10: Simaizom
Orsó alakú 15-500 μm hosszúságú sejtekből áll.
A sejtek közötti kötőszövetben futnak az erei és az idegei
A tápcsatornában, az érfalban, a bőrben stb. találhatóak
A vegetatív idegrendszer hatására működik
Lassú összehúzódású, viszonylag nagy erőkifejtésre képes, nem fárad

## Slide 11: Harántcsíkolt izom I.
Vázizomzat, akaratunktól függően összehúzódó
Rostokból áll hosszúk néhány cm, vastagságuk 30-80 μm.
Nagy erőkifejtés, hamar fárad

## Slide 12: Harántcsíkolt izom II.

## Slide 13: Szívizom
Különleges felépítésű harántcsíkolt izom
Rostokból áll, amik összeköttetésben állnak egymással
Akaratunktól függetlenül működik, nagy erőkifejtésre képes, nem fárad

## Slide 14: Izomműködés I.
Inger hatására összehúzódik, majd elernyed: izomrángás (tized mp)
Inger -> latencia -> összehúzódás -> relaxáció
Izotóniás összehúzódás
  Állandó erő, rövidülés
Izometriás összehúzódás
  Állandó hossz

## Slide 15: Izomműködés II.
Ingerküszöb
Szummáció: több küszöb alatti inger -> összehúzódás
Küszöbinger
Maximális inger
Refrakter fázis

## Slide 16: Elektrokardiogram (EKG)
A szív elektromos aktivitása
Az EKG jel könnyen rögzíthető a mellkasra vagy a végtagokra (Einthoven háromszög) helyezett elektródákkal
A hullám megváltozik különféle kardiovaszkuláris elváltozások esetén

## Slide 17: Einthoven háromszög

## Slide 18: Az EKG időfüggvénye

## Slide 19: Sinus csomó szerepe
A sinus csomóban ingerület keletkezik

## Slide 20: A P hullám
A pitvar depolarizációja (összehúzódás)
P hullám
  0.1-0.2 mV
  60-80 ms

## Slide 21: A PQ szaksz
Késleltetés az AV csomóban
Normál esetben izoelektromos szakasz
PQ szakasz
  60-80 ms

## Slide 22: Az ingerület terjedése
His-köteg, Tawara-szárak és Purkinje-rostokon vezetik az ingerületet a kamrákba

## Slide 23: QRS hullám
Az ingerület a szív csúcsából terjed tova a kamrákban
Gyors kamrai depolarizáció
QRS hullám
  1 mV
  80 ms

## Slide 24: ST szakasz
A kamrai izomsejtekben reltíve hosszú az akciós potenciál: 300-350 ms
Izoelektromos szakasz
ST szakasz
  100-120 ms

## Slide 25: T hullám
Kamrai repolarizáció: T hullám
  0.1-0.3 mV
  120-160 ms

## Slide 26: Villamos Jelek
Villamos jelek és információátvitel az élő szervezetben

## Slide 27: Villamos jelek a diagnosztikában
Elektroneurogram
Elektromiogram
Elektroenkefalogram
Elektrokardiogram

## Slide 28: Elektroneurogram (ENG)
Az akciós potenciál terjedési sebességét méri egy adott idegen.
Mérhető tű elektródákkal vagy a Ag-AgCl elektródákkal a testfelszínen
Az izomösszehúzódások csökkentésére 100 V feszültségű 100-300 μs időtartamú impulzust használnak ingerlésre
Az ENG jel 10 μV nagyságrendbe esik

## Slide 29: Elektroneurogram (ENG)
Wrist – csukló
BElbow – könyök alatt
AElbow – könyök felett

## Slide 30: Elektroneurogram (ENG)
Terjedési sebességek:
  Idegeken: 45-70 m/s
  Szívizomban: 0,2-0,4 m/s
  A pitvar-kamrai késleltetés: 0,03-0,05 m/s
Idegi megbetegedések hatására csökkenhetnek a vezetési sebességek

## Slide 31: Elektromiogram (EMG)
Motoros egység
Single Motor Unit Action Potential (SMUAP)

## Slide 32: Elektromiogram (EMG)
SMUAP 2 v. 3 fázisú
100-300 μV, 6-30 Hz, időtartam 3-15 ms
Rendellenességek esetén változik a frekvenciája és az amplitudója.

## Slide 33: Elektroenkefalogram (EEG)
10-20 elektróda rendszer

## Slide 34: Elektroenkefalogram (EEG)
Alapvető ritmusok
  Delta (0,5-4 Hz): mély alvás
  Theta (4-8 Hz): alvás kezdeti fázisában
  Alfa (8-13 Hz): ébren pihenés közben
  Béta (>13 Hz): ideges feszült alanyokon

## Slide 35: Elektroenkefalogram (EEG)
a: delta, b: theta, c: alfa, d: béta, e: alfa blokk, f: marker 50 μV, 1 sec

## Slide 36: Irodalom
Donáth T.: Anatómia élettan, Medicina, 1999.
Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis, IEEE Press/Wiley, New York, NY, 2002.
Baggaley A. ed.:Human body, Dorling Kindersley Ltd., London,2001