Mérési jegyzőkönyv

# Adatok

| A mérés tárgya: | Sorrendi hálózatok vizsgálata II. (digit 1 villany) |
| --- | --- |
| A mérést végzik: |  |
| A mérőcsoport azonosítója: |  |
| A mérés időpontja: | 2014 |
| A mérés helye: |  |
| A mérést vezeti: |  |

# A méréshez használt eszközök

| Mérőpanel | Digiboard V1.1 |
| --- | --- |
| Dugasztáp | 7.5V/800mA |
| Mérővezetékek | 24db |
| Mérőkártya sorszáma | [S1010xx] |
| Mérési útmutató | VI205010 |

# A mérés célja:

Aszinkron és szinkron sorrendi hálózatok hazárdjelenségeinek megismerése, gyakorlati vizsgálata. Egyszerű sorrendi hálózat önálló megtervezése, megépítése és kipróbálása. Préselő gép megépítése.

# Demonstrációs mérési feladatok

## 3.1. Kritikus versenyhelyzet vizsgálata

Mérési összeállítás aszinkron sorrendi hálózat vizsgálatához

Feladatok:

- Vizsgálja meg a mérési útmutatóban található terveket. Keresse és jelölje meg, hogy hol tartalmaz a hálózat kritikus versenyhelyzetet.

- Találjon ki olyan bemeneti jelsorozatot, amely megismételhető módon a kritikus versenyhelyzetet tartalmazó állapot-átmeneteken keresztülvezeti a hálózatot. Adja rá a hálózat bemenetére a kitalált jelsorozatot, figyelje meg és dokumentálja az állapotátmeneteket

|  | D | 0 | 1 | 1 | ~ | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0 | 0 | 1 | ~ | 0 | 1 | 0 |  |
| Várt értékek | y1 | 0 | 0 | 1 | ~ | 1 | 0 | 0 |  |
|  | y2 | 0 | 1 | 0 | ~ | 1 | 0 | 0 |  |
|  | z | 0 | 0 | 1 | ~ | 1 | 0 | 0 |  |
| Kapott értékek | y1 | 0 | 0 | 0 | ~ | 1 | 0 | 0 |  |
|  | y2 | 0 | 1 | 0 | ~ | 1 | 0 | 0 |  |
|  | z | 0 | 0 | 0 | ~ | 1 | 0 | 0 |  |

## 3.2. Lényeges hazárd vizsgálata

1. A hálózat az alább megjelölt helyen tartalmaz lényeges hazárdot.

2. Mérési összeállítás a lényeges hazárd vizsgálatához

3. A lényeges hazárd dokumentálása:

|  | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Várt értékek | y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | y2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kapott értékek | y1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | y2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | z | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

4. Javaslat a lényeges hazárd kiküszöbölésre: Késleltetés.

5. Lényeges hazárd kiküszöbölése után:

|  | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Várt értékek | y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | y2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kapott értékek | y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | y2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# 3.3. Rendszerhazárd demonstrálása

Mérési összeállítás rendszerhazárd vizsgálatához

A várt és a tényleges kimeneti jelsorozat táblázatos formában:

| X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1várt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z2várt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Z1tényleges | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z2tényleges | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |

A késleltetés eltávolítása után:

| X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1várt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z2várt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Z1tényleges | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z2tényleges | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

A kapott eredmények értékelése:

A rendszerhazárdot kiküszöböltük.

# Önálló tervezési feladatok

A mérésvezető által kijelölt feladatok:

A legegyszerűbb diszjunktív alak:

Y1=y1y2+/x2y2+/x1y2

Y2=x2y2+x1y2+x1x2

Z=/y1y2

A működés dokumentálása idődiagramon:

A megépített áramkör ellenőrzése (szöveges értékelés):

A megépített áramkör a várt módon működik.

# Text boxes

0

0

1

0

-

1

1

1

0

1

1

1

0

-

-

-

y1

y2

x1

x2

Y2

0

0

-

0

-

-

1

-

0

0

0

0

0

-

-

-

y1

y2

x1

x2

Z