Mikor kapunk nyugtát a központban, ha az ADSL linken (rézkábelen) a sorbanállási idő a felhasználónál 3 ms, a feldolgozási idő1 ms (feltételezve hogy a másik oldalon elhanyagolhatóak ezek a késleltetések), miközben:

•Letöltés: 4 Mbit/s

•Feltöltés: 512 kbit/s

•Távolság: 4 km

•Csomagunk 1000 bájt = 8000 bit

•Nyugta 64 bájt = 512 bit

•Terjedési sebesség 2·10^8 m/s

16QAM esetén 16 szimbólummal hány bájtot viszünk át?

16 QAM ( 1 szimbólum 4 bit, 	16 szimbólum=16*4 bit=64bit ( 8 bájt

Hányszorosára nő a bitsebesség, ha QPSK-ról 64QAM-reváltunk, miközben a szimbólumsebesség a felére csökken?

QPSK ( 1 szimbólum 2 bit,	64QAM ( 1 szimbólum 6 bit

6/2=3-szoros, felére csökken ( 1,5-szeresre nő a bitsebesség

8PSK esetén mekkora a nullától különböző második legkisebb pozitív fázistolás mértéke fokban?

Osztások 45 fokonként ( 2. legnagyobb 90 fok

Adja meg a jel-zaj viszonyt dB-ben Gauss-zaj esetén ha a moduláció konstellációs diagram állapotainak száma 16(=M)!

Mikor kap nyugtát az adóállomás, amennyiben előzőleg, első alkalommal foglaltnak érzékelte a csatornát?

Számolja ki egy rézvezetéken CSMA/CD-vel működő 3 összekötött szegmensből álló (egyenként 200m maximális szegmensmérettel) és 16 Mbit/s adatsebességgel rendelkező hálózat minimális kerethosszát bájtban!

Amennyiben deficit round robin ütemezést használunk, és egy A, B illetve C forráscsomagjai várnak kiszolgálásra, amelyek sorra145, 112 és 75bájtosak, az első kiszolgálási körben mekkora lesz a hitele az egyetlen kiszolgált csomagnak, ha a kiszolgálásiadag100 bájt?

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Igény | 145 | 112 | 75 |
| hitel | 100 | 100 | 25 |
|  | 55 | 88 | 0 |

Az “A” és „B” végpontok közötti kommunikáció során „A” végpont utolsóként elküldött TCP PDU-jában a sorszám (sequence number) 3970, a hasznos adatrész 70 byte. „B” válaszként küldött TCP PDU-jában az ACK-szám 3740. Hány byte-nyi adatot küldhet még „A” a következő nyugta megérkezéséig, ha az ablakméret 500?

A	( SEQ=3970 (		B

A	( ACK=3740 (		B

RW=500 byte

3970+70=4040		4040-3740=300 nincs még nyugtázva, tehát még 200 byte-nyi adat küldhető.

Az “A” és „B” végpont közötti kommunikáció során „A” végpont által küldött utolsó 4 szegmens TCP PDU-jában a sorszám (sequence number) sorban 178, 190, 210, 234. „B”válaszként küldött 3 szegmens TCP PDU-jában az ACK-szám 210, 210, 210. Erre válaszként az „A” terminal milyen szekvenciájú, és hány bájtos szegmenst fog küldeni fast retransmit esetén, amennyiben nem járt még le a time-out idő?

Fast retransmit szabály: ha az adó 3 egymást követő ACK-t kap ugyanarra a szegmensre, feltételezi, hogy az azt követő szegmens elveszett és újraküldi azt még mielőtt lejárna a timeout.

210-től, 24 bájtot küld.

Számolja ki a pillanatnyi adatsebességet Mbit/s-ban TCP átvitel során egy csomagvesztés után, amennyiben AIMD torlódásvezérlési eljárást használunk és a körülfordulási idő 200 ms, a csomagvesztési időpont előtti torlódási ablak (congestion

window) pedig 200 kBytevolt!

RAIMD=LCW / RTT= 1Mbyte/s ( AIMD miatt felezés: 4Mbit/s

20 ms-nyi beszéd szegmens mintáit tömörítés nélküli PCM-kódolással RTP protokoll-adategységekbe ágyazva UDP segítségével IPv4 csomagokban visszük át. Hány byte lesz

egy IPv4 csomaghossza, ha 2:1 arányú fejrésztömörítést alkalmazunk?

TSEG=20 ms

RPCM=64 kbit/s

LPCM=TSEG * RPCM=160 byte (adat rész)

LHEADER=LUDP(8)+LIP(20)+LRTP(12)=40 byte ( 20 byte

LIPV4=160+20=180 byte