1.  Robotikai alapfogalmak.  Irányított mechanizmus, pálya, feladat,  végeffektor.  Robotirányító rendszer elvi felépítése.  PTP (pont-pont) és CP (folytonos pálya) irányítás.  Belső és külső érzékelők.

- Kézzel írt jegyzet 1-3. oldala tartalmazza.

A robot mint mechanizmus szegmensekből áll, melyeket csuklók kötnek össze. A szegmens a csukló tengelye körül a megelőző szegmenshez képes elfordulhat (rotációs csukló), vagy a csukló tengelye mentén a megelőző szegmenshez képest elmozdulhat (transzlációs csukló).

A rotációs és transzlációs csuklók 1 szabadságfokúak.

A lánc végén található a munka végzés céljára szolgáló, cserélhető végberendezés (end effector) amely a legtöbbször:

- megfogó

- szerszám

- heggesztő

- festékszóró, stb.

PTP, vagyis Pont-Pont irányításról beszélünk, ha a robothajtások tengelyei számára nincs deffiniálva a pálya, csak a soron következő pont. Ilyenkor például minden egyes tengely pozíciószabályzója alapjelként megkapja a soron következő pont megfelelő csuklókoordinátáját (pontonként konstans alapjel), és a szabályozás tranziensétől függő, kiadódó trajektória mentén fogja a robot a pontot elérni. Ezt az irányítást nem célszerű alkalmazni, ha a robot környezetében akadályok vannak.

CP, vagyis Folytonos irányításról beszélünk, ha a befutandó pontok között interpolálás történik, amely elvégezhető csuklókoordinátákban, vagy Descartes-koordinátákban. A legelterjetebb két sarokpontot összekötni a megfelelő változók terében. A csukló koordinátái között lineárisan interpolálva hullámos görbét kapunk a térben, amely nehezen áttekinthető.

2.  Pozíció,  orientáció,  homogén  transzformáció.  Robot  transzformációs  gráfja.  A  robot  T0,6  homogén  transzformációjának  meghatározása  összetett  rendszer  (pl.  munkaasztal,  tárgy,  előírt megfogási helyzet, kamera, robot) esetén.

- A kézzel írt jegyzet 3-5.o ,9.o ,14.o tartalmazza.

A geometriai modell mutatja meg a legegyszerűbb szintű leírását a robotnak. Arra a kérdésre ad választ, hogyan függ a csuklókoordinátáktól a végberendezés pozíciója és orientációja.

Ha tehát előírjuk a pozíciót és az orientációt, ezt az összefüggést kell invertálnunk ahhoz, hogy megkapjuk azokat a jeleket, melyeket a robot egyes tengelyeinek szervoszabályzóihoz kell eljuttatnunk (inverz geometriai feladat).

A Robot T0,6  homogén transzformációját könnyedén meghatározhatjuk, ha ismert számunkra a robot csuklóképlete és a teljes felvázolt megfogási helyzet.

3.  A  Denavit-Hartenberg  alak  értelmezése  (paraméterek  és  magyarázó  rajz).  A  szomszédos szegmensek közötti  Ti-1,j kifejezése a paraméterekkel, szorzat és eredő alak.

- A kézzel írt jegyzet 6-8.oldala tartalmazza

Denavit–Hartenberg-alak (lásd 1.2. ábra)

A robot szegmensekből (link) áll, amelyeket 1-szabadságfokú csuklók (joint) kötnek

össze.  A  Denavit–Hartenberg-alak  esetén  a  robot  tengelyei  z -tengely  irányúak.  A csuklóváltozó (joint variable)  d  (transzlációs csukló esetén) vagy  ϑ  (rotációs csuk-

ló esetén). A Denavit–Hartenberg-paraméterek  d,a  (távolság) és  ϑ, α (szög).

A  Ti-1,j kifejezése a paraméterekkel, szorzat és eredő alak:

Egyértelmű, hogy a középső mátrix úgy adódott, hogy a Trans(z,d)*Trans(x,a) –t egybefoglaltuk, hiszen szorzásuk triviális.

4.  Robot  T0,3   pozícionáló  és  T3,6   orientáló  részének  felírása  adott  Denavit-Hartenberg  paraméterek esetén.

- A kézzel írt jegyzet nem tartalmazza.

1.1  Tétel  (inverz  geometriai  feladat  megoldása  dekompozícióval):  Ha  az  utolsó

három tengely rotációs és a tengelyek egy közös pontban metszik egymást, akkor az inverz geometriai feladat felbontható egy pozícionáló és egy orientáló részproblémára, amelyek szeparáltan megoldhatók.

Bizonyítás:  Legyen  például m= 6  és  a  robot  Denavit–Hartenberg-alakjában.

Az  eredeti  inverz  problémát  két  3-DOF  részfeladatra  bontottuk.  Az  első  feladat

(1.50),  amely  egy  tiszta  pozícionáló  részfeladat,  amelynek  megoldása  legyen

.  Miután  megoldottuk  az  első  feladatot,  kiszámíthatjuk  (1.51)  jobb  oldalát

és  kereshetjük  a  második  részfeladat  megoldását  a  ,   változókban,  amely

egy  tiszta  orientáló  részfeladat.  A  második  részfeladat  elterjedt  ipari  robotoknál

gyakran  vezet  az  inverz  Euler  vagy  az  inverz  RPY  feladatra,  amelyek  megoldását

korábban már tárgyaltuk.

Pl.:

5.  Az  orientáció  jellemzése  Euler-szögekkel,  a  direkt  Euler  feladat.  Az  inverz  orientációs  feladat megoldása Euler-szögek esetén. Alkalmazási lehetőségek a robotikában.

- A kézzel írt jegyzet 12-13.oldala.

Az általános forma:

Minta megoldás a SCARA robot esetén az inverz orientációs feladatra:

6.  Az  orientáció  jellemzése  RPY  (roll,  pitch,  yaw)  szögekkel.  Az  inverz  orientációs  feladat megoldása RPY-szögek esetén. Alkalmazási lehetőségek a robotikában.

- A kézzel írt jegyzet 12-13.oldala (hiányos).

A feladat megoldása hasonló az Euler-szögekkel vett esetben, csak itt most másik konvenció szerint vesszük be az elforgatások szögeit, tulajdonképpen ennyi a különbség a kettő között.

Alkalmazási lehetőségeik pedig a robotikában magától értetődő mindegyiknek, mind az Euler szögeknek, vagy RPY-nak is, az orientáció meghatározására használjuk őket. Egy különbséget vettünk a kettő között:

- Az Euler-szögeket inkább a robotikában (gyári robotok, gépek, omnidirekcionális robotok, robotkarok) esetében alkalmazzák

- Míg az RPY szögeket pedig a járműiparban (repülő, hajó, autó, járművek), hiszen itt inkább dőlésről, bólintásról, legyezésről beszélünk, ami a járművek tulajdonsága.

7.  Az orientáció jellemzése általános irányú tengely (t, ||t||=1) körüli forgatással (ϕ ). A Rodrigues-képlet és mátrixa. Az inverz Rodrigues feladat megoldása. Alkalmazási lehetőségek a robotikában (az orientációs hiba számítása Descartes koordinátákban).

- A kézzel írt jegyzet 5. oldalán, csak a képlet.

1.1.1 Az orientáció jellemzése forgatásokkal

Tekintsük először csak az orientáció megváltozását. Tegyük fel, hogy eredetileg  K

és  K ′  egybeestek, és  K  valamelyik tengelye körül  K ′  el lett forgatva  ϕ  szöggel (a

pozitív  forgásirány  a  jobb  csavar-szabály  szerint értelmezett), és tekintsük az elforgatás utáni állapotot. Bevezetjük a következő konvenciót a jelölésekre:

Legyen  t   általános  irányvektor, ||t||=1 .  Tegyük  fel,  hogy  eredetileg  K   és  K ′

egybeestek,  és  forgassuk  el  K ′ -t  a  t   tengely  körül  ϕ   szöggel.  A  forgatás  egy

Rot(t,ϕ) lineáris transzformáció, amelynek mátrixa:

8.  A  pozícionáló  és  orientáló  részfeladatra  bontás  elve  egy  ponton  átmenő  utolsó  három  rotációs csukló esetén: kiindulási feladat, a levezetés elve, algoritmus.

- A kézzel írt jegyzet 9-12. oldal tetejéig.

A SCARA robot jó példája ennek, ugyanis ebben az esetben az utolsó három csukló egybe esik.

9.  A Stanford robot csuklóképlete, vázlata,  a koordináta rendszerek  megválasztása a Denavit-Hartenberg konvenció szerint, a Denavit-Hartenberg paraméterek meghatározása a koordináta rendszerekből. Az inverz geometriai feladat megoldása. (MÁR NEM VIZSGATÉTEL!)

- A kézzel írt jegyzet 11. oldala + 12.oldal teteje, STANFORD kar inverz geometriai feladat megoldása.

9.  A parciális sebesség és  szögsebesség  számítása  rotációs  és  transzlációs  csukló  esetén.  A  Jacobi-mátrix számítása a parciális sebességekből és szögsebességekből.

- A kézzel írt jegyzet 15-19. oldala, példa feladat megoldással.

10.  Pozíció, sebesség és gyorsulás algoritmus. (MÁR NEM VIZSGATÉTEL!)

- A kézzel írt jegyzet 19.oldalának teteje.

A robot mozgását előírhatjuk a végberendezés mozgása révén. Ennek során megadhatjuk a végberendezés referenciapontjának (például a szerszámközéppontnak = TCP ) kívánt

i, pozícióját és orientációját (pozíció algoritmus)

ii, sebességét és szögsebességét (sebességalgoritmus)

iii, gyorsulását és szöggyorsulását (gyorsulásalgoritmus)

Pozícióalgoritmus esetén a csuklókoordinátákat (q) az inverz geometriai feladat megoldásával határozhatjuk meg.

Sebességalgoritmus esetén a csuklókoordináták deriváltjait (q’) az inverzkinematikai feladat megoldásával határozhatjuk meg.(lásd 2.33, 2.41, 2.46 egyenletek)

Gyorsulásalgoritmus esetén a csuklókoordináták második deriváltját (q’’) az

egyenlet megoldásaként számíthatjuk:

A  tag alakját az álló K0 és a mozgó Km koordinátarendszerben az (2.97) és (2.98) egyenletben részletesen kifejtettük:

Vegyük észre, hogy  nem kapható meg egyszerűen a mátrix elemeinek időszerinti deriválásával.

A Jacobi-mátrix inverze m=6 esetén viszonylag egyszerűen számítható (2.48)-(2.51) alapján,

ha az utolsó három csukló rotációs, és a tengelyeik egy ponton mennek át. Ehhez szükséges lehet (2.56)-(2.57) számítások elvégzése.

Valamint gyorsulásalgoritmus esetén a K6* keret origója gyorsulásának és szöggyorsulásának meghatározása is:

Ha a szabályozási algoritmus igényli  a pálya  kinematikai mennyiségeit, de a pályát pozícióalgoritmussal például a p(t) pozíció és a Euler-szögek analítikus megtervezésével határoztuk meg, akkor ezek ismeretében tekinthető egy fiktív  robot, amelynek  ugyanazok lesznek a kinematikai mennyiségei, mint a végberendezésnek.

10.  A Lagrange-egyenlet alakja robotok esetén. A csuklónyomaték (erő) felbontása effektív és csatoló inerciára; centripetális, Coriolis- és gravitációs hatásra. Kapcsolat  Dijk  és  Dij között, valamint  Di  és  Pi   között  (deriváltakkal  kifejezett  szimbólikus  alakok).  Kapcsolat  az  effektív  és  csatoló inerciák és a robot kinetikus energiája között.

- Kézzel írott jegyzet 25-27.oldala

11.  A pályatervezés elve folytonos gyorsulás esetén megállítás nélkül egy skalárváltozóban. Feltételek az  interpolációs  feladat  megoldásához.  Magyarázó  rajz.  Pályatervezési  algoritmus csuklókoordinátákban.  A  Descartes  koordinátákban  történő  pályatervezés  visszavezetése TTTRRR fiktív robot pályatervezésére csuklókoordinátákban.

- Kézzel írt jegyzet 28-30. oldala.

2.2 Pályatervezés skalárváltozóban folytonos gyorsulással

A  következőkben  egy  sémát  (primitívet)  fogunk  kidolgozni  egyetlen  skalárváltozó

(y)  esetén, amely során feltesszük, hogy adottak a skalárváltozó által befutandó sa-

rokpontok  és  az  elérési ún. abszolút időértékek (később relatív időre térünk át), to-

vábbá a gyorsulás abszolút értéke korlátozva van egy megengedett maximális érték

révén:

Az induló hipotézis a sarokpontok összekötése lineáris szakaszokkal, azaz szaka-

szonként  lineáris  y(t)   függvény  megcélzása.  Ekkor  az  idő  szerinti  első  derivált

y’(t)   szakaszonként  konstans  lépcsős  függvény  lenne,  amelynek  deriváltja,  azaz

y(t) -nek a második deriváltja azonosan nulla, kivéve az első derivált ugrás helyeit,

ahol Dirac-deltákat tartalmazna, tehát nem lenne korlátos, szemben az elvárásokkal.

Ennek felszámolására két lehetőség terjedt el a robotikában.

Az  első  szakaszonként  lineáris  első  deriváltat  céloz  meg  ,  amikor  is  a  második

derivált lépcsős függvény (trapéz alakú sebességprofil). A mozgástörvények alapján

ekkor  a  gyorsulás  lépcsős  függvényének  ugráshelyein  jelentős  erő/nyomaték  válto-

zás  szükséges,  ami  komoly  feladatot  ró  a  szabályozások  számára  (nagy  hibajel  és

nagy  erősítés  esetén  telítés  a  hajtásokban,  ami  az  erősítés  visszavételével  kerülhető

el, ami viszont nagyobb tranziens és maradó hibával jár).

A  második  folytonos  gyorsulást  céloz  meg.  Mivel  azonban  az  ún.  utazó  szaka-

szon a sebesség konstans és a gyorsulás nulla, ezért a szakaszok határán a sebesség-

változás  megvalósításához a gyorsításnak nullából nem nullába kell mennie, tartani

kell  az  előjelet  (a  gyorsításnak  vagy  lassításnak  megfelelően),  majd  ismét  nullába

kell  mennie.  Ez  a  gyorsítás  számára  folytonos  függvénnyel  a  legegyszerűbben  má-

sodfokú polinommal (parabolával) valósítható meg.

A pályatervezés tehát egy  B’→B→B’’  gyorsító szakaszra és egy  B’’ →C  uta-

zó  szakaszra  bontható.  A  könnyebb  kezelés  érdekében  t   relatív  időt  vezetünk  be,

amelynek nulla helye a gyorsító szakasz közepe, a gyorsító szakasz teljes hossza pe-

dig a  τB  érték kétszerese:

Mivel  az  y(t)   negyedfokú  polinomnak  5  együtthatója  van,  ezért  meghatározásukhoz 5 feltétel szükséges, amelyek a következők:

Behelyettesítve a függvényekbe ezeket az értékeket egy lineáris egyenletrendszer ke-

letkezik az ismeretlen együtthatókra, amelynek analitikus megoldása a következő:

A  paraméterek  ismeretében  egy  skalárváltozóban  a  pálya  a  gyorsító  szakaszon

egy negyedfokú, az utazó szakaszon pedig egy elsőfokú polinom lesz:

Az  y(t)  függvényt  t∈[ -τB ,TB , -τC )  között használhatjuk, TB – τC elérésekor

újra el kell végezni a pályatervezést az új  C’→C→D szakaszra, arra alkalmazván

a  B’→B→C  szakaszra kidolgozott pályatervezési primitívet.

Vegyük észre, hogy a pálya nem pontosan a tB abszolút időpontban halad át az

lőírt  B  ponton, az eltérés ekkor

A  hiba  abszolút  értékét  τB   csökkentésével  lehetne  csökkenteni,  ennek  azonban

az előírások szerint határt szab, hogy

Az előírt sarokpontokon való áthaladást a pályatervezési primitív megtartása mel-

lett egyszerű eszközökkel lehet biztosítani, ehhez elegendő ugyanis a kritikusnak te-

kintett sarokpontot megduplázni. Ennek ára, hogy a pálya befutási ideje  2τB  érték-

kel megnő, ha  B  a kritikus sarokpont, továbbá a sebesség egy pillanatra nullává vá-

lik. Világos, hogy a start és end sarokpontot, mivel azt garantáltan be kell tartani, a

sorozatban  mindig  meg  kell  duplázni:  {S,S,…,A,B,C,D,…,EE} .  Egy  speciális

feltétel  olvasható még le a 2.1. ábrából, nevezetesen teljesülni kell a   TB ≥ τB + τC

feltételnek is.

2.3 Pályatervezés csuklókoordinátákban

A csuklóvektor komponensei skalárok, ezért azokra komponensenként alkalmazható

az egyetlen skalárváltozóra kidolgozott primitív. Ennek során azonban be kell tarta-

ni,  hogy  a  csuklóhajtások  motorjainak  eltérő  teljesítményviszonyai  miatt  az  egyes

csuklóváltozók deriváltjaira eltérő   maximális értékek vannak előírva.

Ezen kívül az egyes csuklók  megváltozásának értéke is eltérő lehet, ezért

a   maximális  sebességgel  való  befutásukhoz  csuklónként  eltérő  idő  szüksé-

ges.  Másrészt  viszont  csak  azt  a  csuklót  célszerű  maximális  sebességgel  mozgatni,

amelyre a saját befutási idő maximális. Nincs értelme ugyanis más csuklókat hama-

rabb a célhelyzetbe küldeni, mert hiába érkezik egy csukló korán a célhelyzetébe, ha

a másik csukló még nincs a célhelyzetében, mivel a teljes robot még nem érte el cél-

konfigurációt, és nem lehet például egy tárgy megfogását stb. indítani.

Mivel a fölöslegesen gyorsan mozgó csuklók mozgásához fölöslegesen nagyobb

kinetikus  energia  szükséges,  ezért  célszerű  ún.  koordinált  mozgást  megvalósítani,

amikor  is  csak  a  legnagyobb  időt  igénylő  csukló  mozog  maximális  sebességgel,  a

többiek pedig ugyanennyi idő alatt, de a saját maximális sebességüknél lassabban és

kevesebb energiát fogyasztva mozognak (koordinált mozgás elve).

A pályatervezés sémáját csuklóváltozókban a 2.3. ábra mutatja.

Az  iterációk valós időben való elkerülésének érdekében minden  τ  értéket (2.9)

alapján egységesen egyformának választottunk figyelembe véve, hogy a legnagyobb

sebességváltozás értéke sebességmaximum kétszerese is le-

het:

2.4 Pályatervezés Descartes-koordinátákban + Visszavezetés a TTTRRR csuklóképletű robotnak csuklókoordinátás felírására.

A robot mindig térben mozog, ezért a csuklófilozófiájú irányítást a közvetlenül tér-

beli, tehát pozícióban és orientációban történő irányítástól a robotika területén azál-

tal különböztetjük meg, hogy az utóbbit Descartes-koordinátákban történő irányítás-

nak  nevezzük  (Descartes  latin  neve  után  angolul  Cartesian  Control).  Ilyen értelem-

ben beszélünk pályaterezésről is közvetlenül Descartes-koordinátákban.

Amennyiben  a  pozíciót  x,y,z   jelöli,  az  orientációt  pedig  a  ϕ,ϑ,ψ   Euler-

szögekkel  jellemezzük,  akkor  a  pályatervezési  feladat  felfogható  egy  fiktív

TTTRRR  csuklóképletű  robot  számára  pályatervezésnek,  amelyben  a  fiktív  “ q ”

csuklóvektor  a  pályatervezés  idejére  q=(x,y,z, ϕ, ϑ,ψ)T .  Ennek  ismét

skalárváltozók a komponensei, ezért a csuklóváltozók terében korábban kidolgozott

algoritmust  alkalmazhatjuk  a fiktív robotra. Arra kell azonban ügyelni, hogy ebben

az  esetben  az  irányításban  történő  alkalmazáshoz  minden  mintavételi  időpontban

meg  kell  oldani  az  inverz  geometriai  feladatot,  amely  jelentős mértékben terheli az

irányítást végző processzort vagy számítógépet.

Pályatervezési algoritmus Descartes-koordinátákban:

Az algoritmusban  solve  az inverz geometriai feladat megoldását jelenti a valódi

robot számára. Jól látható, hogy az inverz geometriai feladatot a mintavételi idő  )(∆

ütemében  kell  megoldani.  Ha  erre  a  rendelkezésre  álló  idő  az  adott  processzoron

(processzorokon)  valós  időben  kevés,  akkor  próbálkozhatunk  az  inverz  feladat  rit-

kább megoldásával, és a két  q(t1) és q(t2) csuklóváltozó érték között lineáris interpo-

lációval az idő függvényében a mintavételi idő ütemében. Robotok esetében a szabá-

lyozás ideális mintavételi ideje kb. 1 msec.

12.  Csuklónként  önálló  háromhurkos  (pozíció,  sebesség  és  áram)  kaszkád  szabályozás  hatásvázlata egyenáramú motor esetén. A pozíció hurok szabályozóinak tervezése.

13.  A  kiszámított  nyomatékok  módszere  (nemlineáris  szétcsatolás  a  csuklók  terében).  Az  algoritmus centralizált  és  decentralizált  részei.  A  decentralizált  rész  szabályozó  paramétereinek megválasztása. A paraméter bizonytalanságok hatása.

14.  Erő és nyomaték áthelyezése tetszőleges keretből egy másikba (pl. az erő/nyomaték érzékelőből a megfogóba vagy a kontaktuspontba). Összefüggés a csuklónyomaték (erő) és a megfogóban ható statikus erő és nyomaték között, az összefüggés levezetése.

15.  A  Puma  560  robot  ARPS  robotprogramozási  nyelve:  rendszer  koncepció,  a  pozíció  és  orientáció definiálási elve. Palettázási feladat és a palettázó program megvalósítása ARPS nyelven.

- A robot bemutatása

A mérés kezdetén megismerkedtünk a NOKIA PUMA 560 nyíltláncú robotkar felépítésével, Denavit-Hartenberg alakjával, paramétereivel és egyéb tulajdonságaival. A következőkben az alábbi ábrán látható robotról lesz szó:

Megállapítottuk, hogy a robot báziskerete kezdetben ismeretlen, a viszonyítási alapokhoz úgy tudunk hozzájutni, ha a HERE függvénnyel lekérdezzük az aktuális helyzetét a robotnak. Alaphelyzetben a robotkar egy szinguláris állapotban állt, ami annyit tesz, hogy minden csuklója ki volt nyújtva, a robot felfelé mutatott. Tehát a TCP (Tool Center Point) a robot fölött helyezkedett el.

Ezek alapján megbeszéltük, hogy hogyan viselkedik a robot a szinguláris állapotokban, vagyis például a munkaterének a határán. Ekkor a Jacobi-mátrix szabadsági fokokat veszít, ennek hatására a kar sebessége és szögsebessége megnő, a szervómotorok felpörögnek. Így jobb kerülni ezeket a helyzeteket. Azonban a robot konfigurációt úgy vált, hogy előbb kinyújtja a csuklóit egy szinguláris állapotba, majd ezután áll be az új konfigurációba. Ezt ki is próbáltuk.

Továbbá megbeszéltük a biztonsági előírások kapcsán, hogy a robotkart hogyan lehet leállítani a számítógép és a kézivezérlő segítségével, mikor melyik leállítási mód szükséges. Ha csak ideiglenes állítjuk le, javasolt az OFF használata, hogy ne törlődjön a memóriába már bevitt előzetes konfigurációnk, se a programkódunk. Ha viszont komolyabb a probléma, akkor a vészleállító használata válhat szükségessé.

Szó esett még a robot csukóinak, illetve utolsó csuklójánál elhelyezkedő eszköz középpont pozíciójáról, illetve orientációjáról. Mely irányokba és hogyan képes mozogni a robot és hogyan nem. Az egyes csuklók mozgástere kört ír le, ezeket vizsgáltuk, hogy egy képet kapjunk a robot mozgásáról. Ezek kapcsán áttárgyaltuk az Euler-szögek fogalmát, valamint a Descartes-koordinátákat, mivel ezek alapján mozog a robot. Ezeket a bemenetére adva különböző pozíciókba és orientációkba vihető a robot kar utolsó csuklója.

- A robotprogramozási nyelv és parancsai

Átvettük a számunkra fontosabb, a mérés során alkalmazandó parancsokat, amelyeket a magunkkal hozott háziban is alkalmaztunk, illetve olyanokat is, melyeket ezen mérés során nem használtunk, de fontosak.

Ezek voltak például:

HERE ( Mellyel egy pontot tudunk bevinni a memóriába. Ezzel tudunk eltárolni fontos koordinátapontokat.

LTEACH ( Segítségével betaníthatunk koordinátákat a robotnak, a kézivezérlőn a STEP gomb megnyomásával. Így vettük fel az X, Y és origót, amikre azért volt szükség, hogy a robotkar igazodjon az elé letett, elforgatott munkaasztalhoz.

PLIST ( A PLIST parancs szolgált az általunk a memóriába bevitt programok listázására.

EDIT ( Segítségével vittük be a programjainkat, szubrutinjainkat a számítógépbe, majd módosítottuk őket.

RUN ( Futtatja az elmentett programot.

CAL ( A csukló kalibrálása. Automatikusan végezte a számítógép.

FRAME ( Üzemi keret megadása.

ALIGN ( Nagyon fontos volt a beállítás során, hiszen nem tudjuk pontosan az adott tengelyre mozgatni kézzel a beállítás során a robot TCP-jét. Ez a parancs a legközelebbi tengelyhez állította be a kart.

GOS, GO, GOSNEAR, GONEAR ( Az adott koordinátapont megközelítését, illetve pontos elérést biztosítják. Ezeket használtuk a mozgatandó tárgyaink megközelítésére.

SHIFT ( Ezzel toltuk el az egyes pakoló felületekhez rögzített koordinátapontjainkat. Ebből kettő volt, az egyik ahol a hengereket tároltuk, a másik amibe ideiglenesen helyeztük a hengereket.

- A robot kalibrálása és felprogramozás

A megbeszéléseket követte a robot beállítása a programozás elkezdéséhez. Először is megtörtént a robot kalibrálása a CAL parancs segítségével. Majd eldöntöttük, hogy mennyire legyen elforgatva a munkaterület a robothoz képest és ehhez állítottuk be a koordinátarendszerét a robotnak.

Ez úgy történt, hogy a robot 2. és 3. szegmensét behajlítottuk Z tengely mentén 60-60°-kal, majd a kézivezérlő segítségével a mérésvezető, a mi utasításainkat követve mozgatta a robotkart az X,Y,Z tengelyek mentén pozitív illetve negatív irányba, valamint a forgatásokat is, úgyszintén pozitív és negatív irányba.

Így betanítottuk sorba a hengereket tároló pult egyik sarkát az X tengelynek, a másik sarkát az origónak és beállítottuk az Y tengelyt is. Ezután pedig betanítottuk a robotnak a később elvégzendő műveletek támpontjait. Ebből az első az első henger megfogásának helye volt, valamint, hogy itt milyen orientációba kell legyen a megfogó. Ehhez precízen beállítottuk a robotkar megfogóját az első hengerre a kézivezérlőt használva. Majd a hengert átvittük az ideiglenes tároló pultra és ott is X,Y,Z szerint finoman bemértük, hogy hova kell letegye majd az első hengert, ehhez többszöri beállítást is végeztünk, hogy teljesen pontos legyen a művelet. Erre azért is volt szükség, mivel ezt a pontosan beállított értéket fogjuk tologatni a későbbiek során a SHIFT művelettel és ha már most nem pontos a beállítás, akkor ez csak romlani fog a tologatások alkalmával.

Miután ezzel kész lettünk beállítottuk a robotot alaphelyzetbe és elkezdtük megírni a programkódot.

Így az elkészült kód az alábbi lett:

C**********************************************************

C PICKPALORG: az ideiglenes paletta

C PALORG: a tároló palletta

C**********************************************************

C*****************************

C     FRAME PROGRAM

C*****************************

LOCATE PALLET=PALORG

LOCATE PICKUP=PICKPALORG

SET PY=1

10 CALL FORWARD

IF PY=3 THEN JUMP 20

SET PY=PY+1

SHIFT PALLET=-61,0,-70

SHIFT PICKUP=-60,0,0

JUMP 10

20 SHIFT PALLET=122,-40,22

30 CALL BACKWARD

IF PY=1 THEN JUMP 40

SET PY=PY-1

SHIFT PALLET=-61,0,70

SHIFT PICKUP=60,0,0

JUMP 30

40 HALT

C*****************************

C     FRAME PROGRAM

C*****************************

C****************************

C     SUBROUTINE FORWARD

C*****************************

GONEAR PALLET,70

GOS PALLET

CLOSE

SHIFT PALLET=0,0,70

GOSNEAR PALLET70

GONEAR PICKUP,70

GOS PICKUP

OPEN

GOSNEAR PICKUP,70

RETURN

C*****************************

C     END FORWARD

C*****************************

C*****************************

C     SUBROUTINE BACKWARD

C*****************************

GONEAR PICKUP,70

GOS PICKUP

CLOSE

GOSNEAR PICKUP,70

GONEAR PALLET,70

SHIFT PALLET=0,0-70

GOS PALLET

OPEN

GOSNEAR PALLET,70

RETURN

C*****************************

C     END BACKWARD

C*****************************

16.  Mobilis  (kerekeken  járó)  robot  kinematikai  modellje,  referencia  robot,  hiba.  Helyzetszabályozási és pályakövetési feladat. A hibamodell transzformációja. Az irányítási algoritmus alakja konstans sebesség  és  szögsebesség  esetén  állapotvisszacsatolás  mellett,  a  sajátértékek  elhelyezkedése.  Az irányítási törvény sebesség skálázás esetén. Nemlineáris visszacsatolás, a stabilitás indoklása és az alkalmazás feltételei.

- A kézzel írt jegyzetben 20. oldal.

17.  Idő  optimális  pályatervezések  Dubins  és  Reeds-Shepp  járműhöz  akadálymentes  térben.  A kétkerekű  mobilis  robot  kinematikai  modelljének  mozgásegyenlete.  A  megengedett  irányítási tartományok  Dubins,  Reeds-Shepp  és  differenciális  meghajtású  jármű  esetén.  A  Dubins  jármű mozgás  primitívjeinek  lehetséges  szekvenciái  az  idő  optimális  útvonalon,  az  optimális  útvonal megtalálásának  módszere  a  potenciális  szekvenciák  közül.  A  Reeds-Shepp  jármű  optimális útvonalának mozgás primitívekből összeállított alapszavai.

18.  A  (kerekes)  mobilis  robot  optimális  útvonaltervezése  és  az  optimális  irányításelmélet  közötti kapcsolat.  A  Pontjragin-féle  maximum  elv.  A  kapcsolófüggvények  definíciója  és  az  optimális irányítással való kapcsolata.

PME = Pontjragin-féle maximum elv:

Ezt nem kell ilyen részletességgel:

Ezt már igen:

19.   A  differenciális  meghajtású  mobilis  robot  optimális  útvonalának  geometriája.  A  differenciális meghajtású  mobilis  robot  kinematikai  modelljének  mozgásegyenlete,  a  megengedett  irányítási tartomány,  az  extremális  trajektóriák  jellegzetes  intervallum  típusai,  a  hozzájuk  tartozó  mozgás primitívek és optimális irányítások. Az optimális irányítás és az η -vonal kapcsolata,  az optimális trajektória  lehetséges  mozgásmintáinak  legszűkebb  halmaza;  a  szimmetria  kihasználása  az

optimális trajektória tervezésénél.

20.  Ütközésmentes pályatervezési algoritmusok általános felépítése. A pályatervezés és a gráf keresési módszerek  kapcsolata.  Az  előretartó  keresés,  annak  metakódja  és  a  legelterjedtebb  előretartó keresési  módszerek.  A  hátratartó  keresés  és  a  bidirekcionális  keresés  származtatása.  Az inkrementális  mintavételezésen  és  keresésen  alapuló  ütközésmentes  útvonal-tervezési  algoritmus általános lépései.

METAKÓD:

21.  Potenciáltéren alapuló ütközésmentes pályatervezési algoritmusok. Véletlenszerűsített potenciáltér módszer  és  annak  változatai:  Ariadné  fonala,  térexpanziós  útvonaltervező  algoritmus,  véletlen sétáló algoritmus.

22.  Gyorsan  feltérképező  sűrű  fán  (RDT)  alapuló  ütközésmentes  pályatervezési  algoritmusok.  Az algoritmus  koncepciója,  az  egyszerű  RDT  metakódja  akadálymentes  és  akadályt  tartalmazó közegben; a kiegyensúlyozott bidirekcionális RDT metakódja, az RDT tulajdonságai.

23.  Többszörös  lekérdezésű  útvonal-térkép  (RMMQ)  módszerek.  A  módszer  koncepciója,  két  fő lépése.  Az útvonal-térkép készítés metakódja és koncepciója. A láthatósági térkép jellemzői és a csomópontok típusai; a csomópont útvonal-térképbe való beszúrásának feltételei.

24.  Multiágens  rendszerek  kooperatív  követése  mozgó  objektum  esetén.  A  kitűzött  célok,  a  feladat leírása,  a  feladat  diszkretizálása,  az  irányítás  blokkdiagramja,  az  ágensek  sebessége,  a  robot döntési  halmaza,  az  ágensek  költségfüggvénye  és  annak  komponensei,  a  játékelméleti  probléma megoldása,  Nash  egyensúly,  Stackelberg  egyensúly,  min-max  stratégia,  döntések  több  egyensúly esetén.

25.  Járművek  intelligens  aktuátorai,  a  megvalósított  funkciók  osztályozása,  az  integrált  irányítás koncepciója.  A  kommunikáció  eszközei  az  egyes  egységeket  irányító  elemek  között.  Gyors prototípustervező  rendszerek  az  autóiparban.  A  Hardware-in-the-loop  és  a  Software-in-the-loop szimuláció fogalma. A valós idejű target hardver és szoftver elemei. Az automatikus kódgenerálás folyamata.

- Kézzel írt jegyzet 30.oldal.

A Kommunikáció eszközei:

# Hardware-in-the-loop simulation

From Wikipedia, the free encyclopedia

Hardware-in-the-loop (HIL) simulation is a technique that is used in the development and test of complex real-time embedded systems. HIL simulation provides an effective platform by adding the complexity of the plant under control to the test platform. The complexity of the plant under control is included in test and development by adding a mathematical representation of all related dynamic systems. These mathematical representations are referred to as the “plant simulation”. The embedded system to be tested interacts with this plant simulation.

## How HIL works

A HIL simulation must include electrical emulation of sensors and actuators. These electrical emulations act as the interface between the plant simulation and the embedded system under test. The value of each electrically emulated sensor is controlled by the plant simulation and is read by the embedded system under test (feedback). Likewise, the embedded system under test implements its control algorithms by outputting actuator control signals. Changes in the control signals result in changes to variable values in the plant simulation.

For example, a HIL simulation platform for the development of automotive anti-lock braking systems may have mathematical representations for each of the following subsystems in the plant simulation:[1]

- Vehicle dynamics, such as suspension, wheels, tires, roll, pitch and yaw;

- Dynamics of the brake system’s hydraulic components;

- Road characteristics.

In Software-in-the-loop (SIL) phase (Figure 5), the actual Production Software Code is incorporated into the mathematical simulation that contains the models of the Physical System.  This is done to permit inclusion of software functionality for which no model(s) exists, or to enable faster simulation runs.

Definition - SIL is the inclusion of compiled production software code into a simulation model.

Purpose:

- enable the inclusion of control algorithm functionality for which no model exists

- increase simulation speed by including compiled code in place of interpretive models

- verify that code generated from a model will function identically to the model

- guarantee that an algorithm in the modeling environment will function identically to that same algorithm executing in a production controller

Figure 5. Software in the loop

26.  Súrlódási  jelenségek  mechatronikai  rendszerekben.  A  Dahl,  Stribeck,  Coulomb  és  viszkózus hatások jellemzése, a hatásokhoz tartozó súrlódási erők kifejezése. Az egyek hatások paraméterei, a súrlódás sebesség függése a felsorolt hatások figyelembevételével.

27.  Robusztus stabilitás és Gamma-stabilitás. Bizonytalan paraméterek, a bizonytalanság jellemzése a paramétertérben.  A  robusztus  stabilitás  definíciója.  Frazer  és  Duncan  tétele.  A  tétel  második feltételének  vizsgálatára  szolgáló  numerikus  módszerek:  origó  kizárása,  paramétertér  módszer. Gamma-régió  és  Gamma-stabilitás.  A  Frazer-Duncan  tétel  következménye  a  Gamma-stabilitás vizsgálatára.

28.  Valós  idejű  operációs  rendszerek,  szoft  és  hard  real-time  követelmények.  A  QNX  mikrokernel architektúrája,  a  mikrokernel  által  megvalósított  funkciók.  Folyamatok  közötti  kommunikáció megvalósítása  a  QNX  esetében.  A  folyamatok  állapotgráfja  üzenetváltáskor.  Alkalmazható ütemezési stratégiák.

+1. Decentralizált szervóhajtás és szabályzó tervezése. (Ezt idén vettük, a múlt évi mintavizsgasorban nincs benne!)