## Mikroelektronika ZH 2010. november 29.

## I. Kiskérdések

## 1. Keskeny csatornás MOS tranzisztoroknál miért nem vízszintes a telítésben a karakterisztika?

2. Számolja ki a W/L arányt, és adjon reális becslést W és L értékére ha adott:
Vt=0.7V, UGS=7.7V, ID=5mA, K=100μA=V2

## 3. Rajzolja fel egy növekményes N csatornás MOS tranzisztor keresztmetszeti képét és kimeneti karakterisztika sereget. (tengelyek felcímkézése, mértékegységek, értékek)

## 4. Hogyan függ a küszöb alatti áram, VGS feszültségtől? (nem kell képlet elég a függés jellege)

## 5. Mitől függ VT küszöbfeszültség értéke. (nem kell képlet de azt írja fel, hogy az egyes paraméterek változásával nő- e vagy csökken)

## 6. Hogyan lehet megvalósítani két azonos értékű ellenállást?

II. Tervezési feladat

## Adja meg az alábbi áramkör leirását Verilog HDL-ben és írja meg hozzá a testbenchet is. Rajzolja fel a tranzisztor szintű megvalósítást (elég csak a PDN-t felrajzolni, ellenálláson keresztül kösse a tápfeszre)

## III. feladat

A, Írja le a design flow lépéseit Digitális IC tervezésénél

B, Milyen különbségek vannak ha FPGA-t tervezünk?