# Loványi István vizsgakérdései kidolgozva (béta)

## 1. Morfológiai képfeldolgozás elmélete

### 1. Alapvető halmazműveletek, tulajdonságaik

Műveletek:

egyesítés (unió)

metszet

negált

összetett műveletek...

Tulajdonságok:

| kommutativitás AB = BA AB = BA | disztributivitás A(BC) = (AB)(AC) A(BC) = (AB)(AC) |
| --- | --- |
| asszociativitás (AB)C = A(BC) (AB) C = A (BC) | dualitás („*” = komplementer) (AB)*=A*B* (AB)*=A*B* (A*)*=A |

### 2. Fit and hit, erózió, dilatáció

Mire jó: zajszűrés, objektumok elkülönítése és leválogatása.

Erózió:

fit műveleten alapul

az objektum kisebb lesz

Dilatáció:

hit műveleten alapul

az objektum nagyobb lesz, a lyukak betömődnek

Negált képen dilatáció = erózió

### 3. Morfológiai műveletek 2D-képeken, strukturáló elemek

Strukturáló elem (SE):

különböző méretű lehet

központja van

üres pontok = „don’t care” elemek

alakok: pl. négyzet, diszk

Műveletek:

| erózió dilatáció | nyitás zárás | kontúrkeresés hit and miss |
| --- | --- | --- |

### 4. Morfológiai kontúrkeresés, nyitás, zárás, hit and miss

Kontúrkeresés: dilatáció (objektum nagyobb lesz), ezt kivonjuk az eredeti képből.

Nyitás:

cél: zaj eltávolítása, de az eredeti objektum mérete és formája változatlan maradjon

erózió + dilatáció

  - használjuk ugyanazt a strukturáló elemet

idempotens

strukturáló elemnek bele kell férnie a legkisebb megőrzendő objektumba

Zárás:

cél: lyukak „betömése”, de az eredeti objektum mérete és formája változatlan maradjon

dilatáció + erózió

  - használjuk ugyanazt a strukturáló elemet

idempotens

alkalmazás: szegmentálás minőségének javítása: küszöbözés+zárás

Hit and miss:

bizonyos tulajdonságú pontok (sarokpont, kontúrpont, ...) kiválasztása

két SE, melyek metszete üres halmaz

erózió SE1-gyel a képen; erózió SE2-vel a kép negáltján; a kettő metszete lesz az eredmény

vagyis a háttérpontokra is keresünk egyezést

### 5. 4-6-8-szomszédos képábrázolás hatása

...

### 6. Alakzatok osztályozása, csontváz, BLOB-jellemzők osztályozása

Alakzatok osztályozása: különböző SE-ekkel

Csontváz:

def. (1): a maximális méretű, még az objektumba foglalható diszkek, súlypontjukkal jellemezve

def. (2): azok a pontok, melyek az objektum határvonalain fekvő két ponttól azonos minimális távolságra vannak

meghatározás (1): erózió és dilatáció műveletekkel

meghatározás (2): eróziók sorozatával (vége, ha az erózió mindkét oldalról azonos pillanatban ér el egy pontot)

BLOB-jellemzők osztályozása:

BLOB – Binary Large Object

Jellemzők:

terület (pixelek száma) – zajt el kell távolítani

lyukak száma

objektum területe

lyukak területe

teljes terület (lyuk + objektum területe)

kerület (kontúr hossza)

befoglaló keret

súlypont

„kompaktság” – diszkre minimális, téglalapra minimális, ...

körkörösség

legnagyobb távolság (Feret-átmérő)

orientáció (Feret-átmérő orientációja)

alak

  - nyújtottság – befoglaló keret méreteinek aránya

  - terület-kerület aránya – illeszkedés a befoglaló téglalapba, ellipszisbe

...

...

## 2. Bináris morfológiai célhardver – mikro-makrojellemzők

### 1. Bináris előfeldolgozó célhardver koherens algoritmusai

optimális digitalizálás

hisztogram-kiegyenlítés

adaptív küszöbözés

kompressziótárolás

konvolúció

kontúrkövetés

Fourier-transzformáció

alakfelismerés

### 2. Lokális ablakműveletek kiterjesztése nagyobb képrészletekre, szürkeárnyalatos képekre

Konvolúciós ablakok szintézise:

### 3. Euler-szám, kerület, terület, geometriai jellemzők meghatározása

Euler-szám:

Kerület, terület:

Mintavételezés különböző értelmezése: különböző hibák.

A kerület számításánál a mintavételezés finomítása nem segít!

Geometriai-topológiai jellemzők meghatározása konvolúcióval:

### 4. Kontúrkövetés, kontúrok topológiai leírása

Algoritmus:

kontúr(n) nem vesz körül kontúrt:	type(n)=1

kontúr(n) az m1, m2, ..., mk kontúrt veszi körül:		(p(x): x. prímszám)

| type | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prímszámok | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | ... |

Példa:

### 5. Kontúrok Fourier-transzformáltja; eltolás-, nagyítás-, forgatás-invariancia

Kontúrok Fourier-transzformáltjának alkalmazási lehetőségei:

kompresszió,

szűrés,

invariáns alakleírás.

Elv: kontúrpontokat komplex számok sorozataként ábrázoljuk.

Inverz transzformáció:

ahol Fj a j. Fourier-együttható, ck a k. kontúrpont (ck=xk+i∙yk), N a kontúrpontok száma.

A 0. együttható a kontúr súlypontját adja meg:

Invariancia eltolásra: F0=0 választás mellett a súlypont mindig az origóba kerül.

Invariancia nagyításra:

Invariancia forgatásra:

Kétfajta rotáció lehetséges:

Tétel: Ha egy referenciaalakzat F1ref és F-1ref  együtthatói pozitív valós számok, akkor az alakzat hosszabb, súlyponton átmenő tengelye vízszintes.

Bizonyítás: ...

Megjegyzés: A 180°-os forgatás kétértelműsége egy további geometriai jellemző figyelembevételével kiküszöbölhető.

### 6. Alakegyütthatók, következtetés alak- és szimmetriaviszonyokra

Alakegyütthatók generálása:

Következtetés alak- és szimmetriaviszonyokra:

Tétel (1):	Azonos formájú alakzatok azonos alakegyütthatókkal rendelkeznek.

Tétel (2):	Ha egy alakzat 2π/x rotációs szimmetriával bír, a nem zérus Fourier-együtthatók:

F1, F1+x, F1+2x, F1+3x, ...

Tétel (3):	Ha egy alakzatnak van legalább egy szimmetriatengelye, az alakegyütthatók valós számok.

Megjegyzés: a valós kontúrok zajosak, ekkor a tételek csak közelítőleg igazak.

## 3. Textúraanalízis

### 1. Mi a textúra? Fajták, feladatok

Textúra:

nincs egyértelmű definíció

képi információ = alak- és textúrajellemzők

fajták:

  - (ismétlődő struktúra)

  - (sztochasztikus struktúra)

  - determinisztikus

  - statisztikus

  - periodikus

  - Brodatz-féle referenciatextúrák

Feladatok:

szegmentálás, felismerés – határok megkeresése

generálás, reprodukció

szintézis – kis minták alapján rágenerálás nagy felületekre

„shape from texture” – 3D-információ visszaállítása a textúra torzulásából

képindexálás – textúraazonosság alapján

### 2. Statisztikai textúrajellemzők

elsőrendű statisztika

  - egyetlen pixelre

  - hisztogram adható meg

másodrendű statisztika

  - két pixelre

  - adott értékpár, adott távolság, adott irányban...

  - két pixel szürkeségi szint értékének együttes előfordulása (co-occurencia)

N-edrendű statisztika

  - N-dimenziós mátrix lenne, de így túl nagy a számításigény

### 3. Spektrális textúrajellemzők

Textúraanalízis Fourier-együtthatókkal

periodikusság – különböző frekvenciák energiájának meghatározása

irányultság – „frekvenciacikkek” energiája

...

### 4. Strukturális textúrajellemzők

Ha a textúra valamilyen szabályosságot követ:

primitívek diszkriminálása

„stringek” generálása

szegmentálás, osztályozás

A nyelvtan megtanulása a legnehezebb.

### 5. 3D-alak meghatározása texel hosszváltozásából

„Shape from texture”

... (06_... .pdf)

### 6. 3D-alak meghatározása texel területváltozásából

„Shape from texture”

...

### 7. 3D-alak meghatározása texel sűrűségváltozásából

„Shape from texture”

...

## 4. Sztereo látás. Elméleti alapok, egyedi megvalósítások

## 5. Hol van a képeken? Jellemző felismerése és követése

### 1. Szín és él robusztus keresése képszekvenciákon

Szín felismerése:

Probléma: mi a „piros”?

RGB-reprezentáció...

RGB helyett használjunk intenzitásfüggetlen reprezentációt: HSI

RGB-HSI-konverzió:

I=max(R,G,B)

S=(I-min(R,G,B))/255

H	=0	+(G-B)/Δ	ha a maximum R

=1/3	+(B-R) /Δ 	ha a maximum G

=2/3	+(R-G) /Δ 	ha a maximum B

Δ is (max-min) of RGB

Követéshez: maximális és minimális küszöbértékek jobban kezelhetők HSI-térben; vegyük figyelembe a szomszédos pixeleket is.

Él keresése:

nehezebb felismerni, mint a színeket

ha már találtunk egy élet, akkor annak közelében célszerű keresgélni

élek könnyebben felismerhetők, ha mindig függőlegesen tartjuk őket (olyan ablakozást találunk)

  - a korábban megtalált élhez állítsuk be az ablakot

mi az él: nagy gradiensű helyek a képen (hirtelen intenzitásváltozás), lokális maximum a gradiens irányában; ezt okozhatja:

  - minta színváltozása

  - felületi normális

  - mélység

  - megvilágítás

éldetektálás:

  - 1.: simítás – minden pixelt a környezetében lévő pixelértékek súlyozott összegével helyettesítünk (konvolúció)

  - 2.: minden pixelnél gradiensbecslés – konvolúció új súlyokkal

x-irányban: 	y-irányban:

  - 3.: gradiens nagyságának meghatározása és az eredmény „vékonyítása”

  - 4.: küszöbözés

  - ami megmarad, az lesz az élkép

### 2. Minta, textúra robusztus keresése képszekvenciákon, SSD-algoritmus

A keresésre alkalmas algoritmus: SSD

Kérdés: linearitási feltétel (mert az kellett hozzá...) meddig lehet igaz?

Javítás: több paraméter:

Így még akár a megvilágítást is belevehetjük plusz paraméternek, így annak ingadozását is kiküszöbölhetjük...

### 3. Snake, aktív kontúr, keresési stratégiák képszekvenciákon

Kontúrkövetés nehéz: sok él, ezekből sok nem is valódi; össze-visszaság...

Módszer (sima és folytonos kontúrral rendelkező alakzatok megtalálására és követésére): aktív kontúrok deformálható modellje (snakes): A snake-et energiaminimalizációs kényszererők mozgatják az elvárt irányba. Snake leírása: energiafunkcionállal. Az objektumok határainak megtalálása energiaminimalizációs feladattá alakul.

Aktív kontúr-követés lényege:

a felhasználó (vagy egy program) egy kezdeti görbét ad meg, amely közel helyezkedik az objektum határához

a snake ezután deformálódik, és folyamatosan a célobjektum határához húzódik

végül teljesen körbeveszi az objektumot

Esettanulmány dinamikus kontúrok követésére: algoritmus gráfok és volumetrikus korlátok bevezetésével (...)

### 4. Sarokpontok robusztus keresése képszekvenciákon, Harris-operátor

Mi a sarok: ahol két él találkozik – a gradiens mindkét irányban nagy.

A sarkosság egy pontban nem vizsgálható, legalább egy kis ablak kell.

Kategóriák: ...

Analizáljuk a gradiensek eloszlását egy ablakon belül:

Lehetséges algoritmus: sarok ( a sajátértékek egy küszöb felett vannak

Egy konkrét megoldás: Harris-féle sarokdetektor:

C(G) = det(G) + k ∙ trace2(G)

Kis (u,v) eltolás esetén az intenzitásváltozást egy ablakban számíthatjuk így is:

Sajátérték-problémára visszavezethető operátor:

M sajátértékei: λ1, λ2; az M mátrix a képintenzitás deriváltjaiból származik.

Az ellipszis nagysága és iránya jellemző a sarkosság mértékére.

R sarkosságra jellemző mérték: R = det(M) + k ∙ trace2(M)

det(M) = λ1∙λ2

trace(M) = λ1+λ2

k≈0.05 (empirikus konstans)

Képpontok osztályozhatók

sajátértékek szerint közvetlenül:

  - él: λ1>>λ2 vagy λ1<<λ2

  - sarok: λ1≈ λ2 és nagyok, E növekszik minden irányban

  - „sík”: λ1, λ2 kicsi, E konstans minden irányban

sajátértékek alapján közvetetten – R csak M sajátértékeitől függ

  - él: R nagy

  - sarok: R negatív

  - „sík”: |R| kicsi

### 5. Optikai áramlás (mozgó objektumok) keresése képszekvenciákon, áramlás-intenzitás alapegyenlet

Motiváció: mozgásdetektálás képsorozatból

Egyelőre csak 2D-képen keressük a változást, 3D-rekonstrukció később.

Ábrázolás: sebességvektorokkal (áramlásmező), vagy 3D-s képkockával (x,y,t tengelyek)

### 6. Optikai áramlás követhetősége, apertúraprobléma. A három egyszerűsítő feltételezés és korlátosságuk (példákkal illusztrálva)

Probléma: áramlás-intenzitás alapegyenletben 2 ismeretlen van (és 1 egyenlet)

Átrendezve, bevezetve az u és v rendre x és y irányú sebességeket, adódik:

v = –u ∙ Ix/Iy – It/Iy

A valódi folyamnak két komponense van: merőleges és párhuzamos irányban – ez utóbbi nem határozható meg! (Megoldás: környező pontokat is figyelve meghatározható...)

Időben, térben, intenzitásban koherens áramlást feltételezünk.

Korlátozások (gyakorlati problémák):

autó követése: az árnyéka együtt mozog az autóval

úttartásvizsgálat: a mozgó járműveket kell kiszűrni, mert itt csak az út (sávfelfestések) a lényeg

time-to-collision (TTC) számítása

### 7. Intenzitáskoherencia: intenzitáskülönbség-minimalizálás algoritmusai

### 8.

### 9.

## 6. Hol van a világban? Mozgás és 3D-struktúra

### 1. Vizuális érzékelő hibaanalízise, reálisabb kameramodell, kalibrációs alesetek (1, 2, 3, több kamera), önkalibráció

Hibaanalízis:

Reálisabb kameramodell jelentősége: vizuális érzékelők hibaanalízise – hibás működés esetén on-line detektálás vagy korrekció

Zérustól való eltérés lehetséges okai: zaj (n), modellezési hiba (Θ), pontatlanság (ε), hibás működés.

A különböző jelenségek szétválasztása szükséges.

Reálisabb kameramodell: Kiterjesztett pin-hole modell

Kalibráció:

ha ismert a 3D referencialátvány

  - elég egyetlen képet felvenni, legalább 6 ismert ponttal

  - konkrét megoldást már láttunk: lézer fénykéses robot látórendszerének kalibrációja

ha nem ismert a 3D látvány

  - két kamerapozícióból indulunk ki, a két pozíció között ismert R, t mozgást feltételezünk (ismert közöttük a transzláció és a rotáció)

  - mozgás közben K1 = K2 (ábra), a kamera belső paraméterei nem változnak

  - konkrét megoldást már láttunk: sztereo látórendszer – epipoláris geometria

kamera önkalibráció esete

  - még az R, t mozgásparamétereket sem ismerjük

  - (...) <külön anyag: többnézetű kamerarendszerek>

### 2., 3., 4. ...

## 7. Mit miért tanultunk, összegzés

### 1., 2. ...