## Slide 1: Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon
- áttekintés és példák -
Varga Pál
pvarga@tmit.bme.hu

## Slide 2: Áttekintés
Általános laborismeretek
Junos OS – bevezető
Routing - alapok
Tűzfalbeállítás – alapok
A mérés indulása – kivonat a jegyzőkönyv-vázból

## Slide 3: Általános laborismeretek

## Slide 4: Általános laborismeretek
A használandó Junos OS-alapú eszközök a TMIT-en futnak, virtuális gépekbe ágyazva
A HSZK-ból távoli eléréssel kapcsolódunk hozzájuk, és ezen keresztül konfiguráljuk őket
A feladatok mellett: apró segítségek
  Milyen parancsot használjunk:
    ?
    Google it!
  Parancsok opciói/kapcsolói/szintaxisa: helyben kitalálandó!
Hasznos felkészülés - Junos OS mérési segédlet

## Slide 5: Mérési konfiguráció
Mindenkinek saját maga által adminisztrált, több eszközből álló konfigurációja van

## Slide 6: Interfészek elnevezése

## Slide 7: Junos OS - bevezető

## Slide 8: A Junos OS működése
Moduláris felépítésű, FreeBSD UNIX alapú OS
A működési folyamatoknak saját memóriaterületük van

## Slide 9: Routing / Switching
A protokollok vezérlése és a csomagok/keretek továbbítása külön van választva
  Vezérlési sík - Control Plane
  Továbbítási sík - Forwarding Plane

## Slide 10: Forgalom-irányítás – 1 Áthaladó forgalom
A beérkező csomagok/keretek az FT bejegyzéseivel összehasonlítva a legteljesebb egyezést mutató szabály szerint továbbítódnak

## Slide 11: Forgalom-irányítás – 2 Kivételes forgalom
A következők vezérlését a Routing Engine (RE) végzi:
  Routing protokoll frissítések, és RE-kérések válaszai
    telnet session, ping, traceroute
  IP csomagok IP beállításokkal (ritka)
  ICMP üzeneteket generáló forgalom.

## Slide 12: Belépés & első élmények
Telnet, SSH vagy konzol portos csatlakozással
Normal user:
Operational módba kerülünk: > karakter a promptban
  Az eszköz SW és HW-ének, hálózatának monitorozására, hibakeresés
Configuration mód: belépés configure paranccsal
  hálózati interfészek, routing protokollok, és egyéb funkciók beállítása
root belépéssel
A shell-be kerülünk: % karakter a promptban
cli parancs segítségével kerülünk Operation módba

## Slide 13: Hogyan tovább - ?
Context-sensitive (környezetfüggő) help: ?

## Slide 14: Aktív konfiguráció és konfig. jelölt

## Slide 15: A változtatásokat érvényesíteni kell!
commit check
  ellenőrzi, hogy a parancsok szintaktikailag helyesek-e
commit confirmed
commit confirmed time-out <n>
  default időn belül…, illetve
  <n> percen belül újabb commit-ot vár, különben rollback 1

## Slide 16: Nézzük meg, milyen lett a konfig…

## Slide 17: Routing beállítások
Statikus routing
  az útvonalat az adminisztrátora kézzel állítja be
Dinamikus routing
  különféle routing protokollok segítségével választódnak ki a megfelelő útvonalak
    RIP: Routing Information Protocol
    OSPF: Open Shortest Path First

## Slide 18: Előre definiált routing táblák

## Slide 19: Melyik tábla alapján lesz kiválasztva az útvonal?
Ha egy hálózat felé többféle forrásból is rendelkezésre áll routing információ, akkor a preferencia-érték dönt

## Slide 20: Routing tábla példa

## Slide 21: Forwarding tábla példa

## Slide 22: Tűzfal-szabályok

## Slide 23: Mi történjen, ha a szabály betalál?

## Slide 24: Tűzfal szűrő definíció

## Slide 25: Szűrő definíció – és alkalmazás

## Slide 26: Policing példa – rate limit

## Slide 27: …most gyere és nézd meg mit csináltál

## Slide 28: A mérés indulása
Kivonat a jegyzőkönyv-vázból

## Slide 29
Menedzsment PC címe: 152.66.247.11:402X
  X-et a mérésvezető adja a mérést végző hallgatónak.
A routerek konzol portjai:
  R1: telnet 192.168.2.252 10211
  R2: telnet 192.168.2.252 10212
  R3: telnet 192.168.2.252 10213

## Slide 30: Induló konfiguráció
Ha új eszköz érkezik hozzánk,
…vagy gyári alapbeállításba került ( load factory-default)
root jelszó beállítása
az eszközt egyértelműen azonosító név beállítása
a pontos dátum és idő beállítása
a megfelelő menedzsment interfészeken keresztüli hozzáférés (pl. telnet, SSH) engedélyezése
a megfelelő statikus útvonalakat felvétele a menedzsment-forgalom számára

## Slide 31: Néhány tipikus mérési feladat
Alapbeállítások
  root jelszó, router név, menedzsment cím
Router interfész konfiguráció, alhálózatok beállítása
Virtuális (loopback) interfész beállítása
Routing és Forwarding táblák ellenőrzése, vizsgálata
Statikus routing beállítása
  Asymmetric routing
  Loop
  Most Specific Route
Tűzfalbeállítások
Dinamikus Routing: RIP

## Slide 32: A mérés során gyakori parancsok
cli ? commit rollback <n> commit check commit confirmed commit confirmed time-out show system commit show log show route show route forwarding table set interfaces set routing-options