1.) Mutassa be a távvezeték élettani hatásait (különböző feszültség szintek). Villamos tér, mágneses tér a távvezeték körül, azoknak a megengedett értékei és a WHO előírásai.

A villamos energia szállítása villamos távvezetékeken történik. A villamos távvezetékek feszültségszintjeiben és a tartó oszlopok formájában vannak különbségek.

Élettani hatások szempontjából a távvezetéknek két jellemzőjét kell figyelembe venni. A villamos és a mágneses terét.

A távvezetékek mágneses és villamos tere által kifejtett élettani hatások szempontjából jelentősen eltérő véleményekkel találkozhatunk mind az internet, mind a hagyományos médiumokban. Mint tudjuk a távvezetékekben 50Hz-es váltóáram folyik, ezért a távvezeték keltette villamos és mágneses teret alacsony frekvenciás mágneses ill. villamos térnek nevezzük.

Alacsony frekvenciás villamos tér (feszültségszint függvénye)

A távvezetékek alatt és környezetükben alacsony frekvenciás (50Hz) villamos tér alakul ki, mértékegysége [V/m]. Ez a villamos tér áramot indukál az emberben, amelyet áramsűrűséggel [mA/m2] írunk le. Ritkán kifejezett fejfájást, rossz közérzetet és stresszt okoz. A villamos tér megzavarja a szervezet természetes folyamatait (sejtanyagcsere, ionok áramlása, agyi tevékenységek, ingerületvezetés stb.)

A villamos térerősséget a feszültségszinten kívül a következő körülmények is befolyásolják:

- a vezetékek föld feletti magassága

- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése

- magas objektumok (például fasor) árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget

- az épületek a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják, ám ez az arány nagyon változhat

A Magyarországon (is) használt 50 Hz frekvenciájú feszültségszintek a következők:

Alaphálózat: 750, 400, 220, 120 kV

Főelosztóhálózat: 120, 35 kV

Elosztóhálózat:30, 20, 10, 0.4 kV

50Hz frekvenciájú villamos térre a magyarországi egészségügyi határértékek:

Foglalkozási 10.000 V/m

Lakossági 5.000 V/m

A hatás legerősebben a vezetéktől 0…20 méter távolságon érvényesül

Védőtávolságok

750 kV 40 m

400 kV 20 m

220 kV 10 m

120 kV 5 m

Alacsony frekvenciás mágneses tér (áramerősség függvénye)

A vezeték körüli mágneses erőteret a vezeték két végpontja között fellépő feszültséggel áramlásra kényszerített villamos töltések hozzák létre, ennek megfelelően nagysága az áramerőségtől és nem a feszültségtől függ.

Az adott távvezeték mágneses tere attól függ, hogy mekkora áram folyik át rajta, így az a fogyasztói terheléstől függően változik. Nyilván csúcsidőben a legnagyobb. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér gyakorlatilag csillapítatlanul behatol az emberi testbe, és benne, mint villamosan vezető anyagban, örvényáramokat indukál. Az indukált testáram-sűrűség arányosan nő a frekvenciával, a szerv - az adott metszethez tartozó - kerületi sugarával és a mágneses erőtér nagyságával, és fordítottan arányos a szövet fajlagos ellenállásával. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken, építőanyagokon. Szemben a villamos térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. 50Hz-es mágneses indukcióra a magyarországi egészségügyi határértékek:

Foglalkozási határérték: 500 μT

Lakossági határérték: 100 μT

A villamos és mágneses terek jelenléte fokozhatja a gyermekkori leukémia, az agydaganat, a Lou Gehrig-kór és a terhességi problémák (vetélés, koraszülés) kialakulásának kockázatát. A WHO extrém alacsony frekvenciás mágneses erőteret a gyermekkori leukémia epidemiológiai vizsgálataira alapozva a „lehetséges emberi rákkeltő ” (2B) kategóriába sorolta. 2001 júniusában az IARC (a WHO rákkutatásra specializált ügynöksége) egy szakértői munkacsoportja már áttekintette a sztatikus és ELF (extrém kis frekvenciájú) elektromágneses terek rákkeltő hatásával foglalkozó korábbi vizsgálatokat. A sugárbiológiai intézet honlapján közzétett IARC-értékelésben az ELF mágneses teret "lehetséges humánrák-keltőként" osztályozták a gyermekkori leukémia epidemiológiai vizsgálataira alapozva. Minden más felnőtt- és gyerekkori rákra, csakúgy, mint más betegségekre vonatkozó bizonyítékot nem besorolhatónak határoztak meg a nem megfelelő vagy ellentmondó tudományos információk miatt. Ez a "lehetséges emberirák-keltő" besorolás a legenyhébb a három kategória közül (emberben rákkeltő, valószínűleg rákkeltő és lehetséges rákkeltő), amelyeket az IARC használ a potenciális rákkeltő okok osztályozására.

I.Táblázat: A távvezetékek környezetében kialakuló elektromos térerõsségek 1.7 m magasságban [1,2,3]

|  | Eletromos térerõsség (kV/m) |
| --- | --- |
| Távvezeték névleges feszültsége (kV) | Maximális érték | Középvonaltól 25 m-re | Középvonaltól 40 m-re |
| 120-135 | 1-2 | 0.05 | - |
| 245-275 | 4-6 | 0.2 | - |
| 400-420 | 6-11 | 1 | - |
| 525 | 8 | 2.3 | 0.8 |
| 750-800 | 10-12 | 8 | 2.5 |
| 1200-1300 | 15-17 | 15-17* | 4-5 |

* Egyben a maximális érték

II.Táblázat: A távvezetékek környezetében kialakuló mágneses indukciók 1.7 m magasságban [1,2,3]

|  | Mágneses indukció (µT) |
| --- | --- |
| Távvezeték névleges feszültsége (kV) | Maximális érték | Középvonaltól 25 m-re | Középvonaltól 40 m-re |
| 135 | 10 | 2.5 | - |
| 275 | 22 | 4 | - |
| 400 | 20 | 8 | - |
| 1 kA áram esetén* | 3 | 2 | 1.1 |

* Általában a távvezetékekre 1 kA esetében. (pl. 750 kV-on 3-4 kA, 220 kV-on 1-1.2 kA folyik).