- Milyen információkat tartalmaz egy interfész specifikáció?

- Szolgálatok: mit nyújt az interfész a felhasználó felé? (jelátviteli / időzítési / szinkronizációs képesség stb.)

- Interfész topológia: alapvető működésmód (pont-pont közötti, többpontos), huzalozási konfig (sín, csillag)

- Adatcsere vezetékek specifikációja: adatcsere vezetékek funkcionális leírása (adat, óra, vezérlés, státusz)

- Adatcsere vezetékek villamos jellemzői: jelszintek, bitsebesség, átviteli sávszélesség, vonali kódolás impulzus jelalak, impulzus amplitúdó, csatlakozási impedancia, reflexió, szimmetria, jitter

- Az interfész mechanikai jellemzői: csatlakozó típus, csatlakozó bekötés

- Keret formátumok

- Interfész eljárások: aktiválási, kapcsolatfelvételi, szinkronizációs eljárások

- (Táv)Táplálás: az interfészre kapcsolt készülékek táplálása

- Teszt és felügyeleti funkciók

- Ismertesse az interfész teszterek felépítését, fő tulajdonságait!

Az interfész teszterek a hírközlő hierarchia szabványos interfészei működőképességének vizsgálatára alkalmas mérőműszerek.

Az interfész teszterben egy belső adat és vezérlőbuszra vannak felfűzve a mérőkészülék funkcionális egységei:

- Mérő interfészek (PCM, 64k, RS-232, V-11 stb) a vizsgálni kívánt interfészhez való csatlakozáshoz. A mérő interfész funkcionálisan azonos a hírközlő hierarchia elemeit összekapcsoló interfészekkel, de általában azoknál jobb villamos paraméterekkel rendelkezik.

- digitális jelgenerátor és digitális mérővevő vizsgálójel előállításához és a vizsgált jelek feldolgozásához.

- vezérlő processzor (számítógép) beépített billentyűzettel és kijelzővel.

- kommunikációs interfész a külvilággal való kapcsolattartáshoz (távvezérlés, mérési eredmények kiolvasása)

A mérőjelek forgalma a mérő interfészek és a jelgenerátor és a mérővevő között egy belső időosztásos adatbuszon keresztül bonyolódik le. Az adatbusz forgalmát a vezérlő processzor vezérli a mérési feladattal összhangban. A busz biztosítja, hogy keretezett jelek esetén mérőjelet egy vagy több keretbe tudjunk beiktatni, illetve onnan kinyerni (drop-insert üzemmód). A mérő interfészek, jelgenerátor, mérővevő vezérlését a vezérlő processzor a belső vezérlő buszon keresztül végzi.

Az interfész teszterek fő tulajdonságai:

- Multi interfész képesség: a teszter több mérő interfésszel rendelkezik, (pl. V.24/RS232C, V.11/X.24, V.35, V.36/RS449, G.703 co-dir, G.703 (2048/704 kbit/s) így a hírközlő hálózat több pontjára tudunk csatlakozni.

- DTE és DCE képesség: a teszter képes mind adatvégberendezés, mind adatátviteli berendezés emulációjára

- keretezetlen és keretezett generátor és mérővevő

- trough-connection, drop-insert csatlakoztatási mód

- nx64 kbit/s-os test (a mérőjelet több időrésbe adjuk be)

- FAS, CRC error performance measurements

- szint és frekvenciamérés

- fejhallgató csatlakoztatás behallgatáshoz

- CAS jelzés status display

- G.821 eredmény analízis (programozható küszöbszintekkel)

- Alarm and error hisztogram analízis

- Automatikus keretformátum felismerés

alkalmazások:

- keret monitorozás

- keretezett (keretezetlen) pont-pont közötti mérések

- CAS monitorozás

- multiplex/demultiplex test

- Digitális kapcsolómező teszt

- Milyen üzemmódjai és szolgáltatásai vannak egy digitális mérővevőnek?

A digitális mérővevő a digitális a mérőkészülék digitális mérő (PCM 64k) interfészén vett bináris jelsorozatot rögzíti, dolgozza fel. Amennyiben az interfészen a jel keretezett formában halad át, a mérővevő a keret egy vagy több időréséből nyerheti ki a vett jelsorozatot.

PCM interface esetén a vett bináris mérőjelsorozatot ki lehet nyerni: * információs (beszéd) időrésből (1...15,17...31) * a 0. időrésből * a keretszinkron kódszó helyéről * a szervíz kódszó helyéről * a 16. időrésből * a multikeretszinkron kódszó helyére * a jelzőcsatornák ABCD bitjeinek helyéről

A digitális mérővevő üzemmódjai:

* MONITOR - az interfészen áthaladó üzenetek rögzítése   * TRANSIENT_RECORDER - esemény rögzítő üzemmód

* EVENT_COUNTER - esemény számláló üzemmód            * BIT_ERROR_COUNTER - bithiba számláló üzemmód

- MONITOR üzemmódban a digitális mérővevő az interfészen áthaladó üzeneteket rögzíti, és jeleníti meg a mérőkészülék megjelenítő egységén. Keretezett (PCM) interfészek esetén monitor üzemmód az, mikor a mérőkészülék a keret szinkron, szervíz ídőréseit és az interfésze riasztó jelzéseit figyeli (monitorozza) esetleg hibaarány mérést is végez a keretszinkron kódszó segítségével.

- TRANSIENT_RECORDER üzemmódban a digitális mérővevő a vett jelsorozat kódszavait rögzíti. A memóriával való takarékosság érdekében csak a változások kerülnek rögzítésre.

A mérés során ezzel egyidejűleg a mérővevő rögzíti az állapotváltozás időpontját is. (time-stamp) A vett kódszavakra bitenkénti szűrést is be lehet iktatni. Példa egy bitenkénti szűrésre:

maszk1bit maszk2bit eseménynek tekintett állapot 0 0 a bit figyelmen kívül hagyva /maszkolva 0 1 0 -> 1 átmenet rögzítésre kerül 1 0 1 -> 0 átmenet rögzítésre kerül 1 1 mindkét irányú átmenet rögzítésre kerül - --

- EVENT_COUNTER üzemmódban a digitális mérővevő a vett jelsorozat kódszavai változásainak számát rögzíti, egy mérési időtartamra. A mérés független változó paramétere ebben az esetben tehát az idő. A vett kódszavakra az előzőekben leírt módon szűrést is be lehet iktatni.

- BIT_ERROR_COUNTER üzemmódban a digitális mérővevő a vett jelsorozat kódszavait egy PRBS sorozat elemeinek tekinti, összehasonlítja egy helyben előállított - és az adott sorozattal azonos struktúrájú - PRBS jelsorozattal, és az eltéréseket számolja (bithiba szám), egy mérési időtartamra.

Egy digitális mérőjel vevő a mérőjelek előállításán túlmenően a következő szolgáltatásokkal rendelkezik:

* Mérés közben folyamatosan monitorozza az interfésze riasztójelzéseit Példa erre a K4305 és az EP2 által megjelenített riasztó jelzések PCM interfészen: K4305 EP2 No input signal : NoSign SIGN Alarm Indication Signal : AIS AIS No frame alignment : NoSync SYNC No multiframe alignment : NoMsync MSYN No multiframe AIS : ----- MAIS Remote alarm indication : RAI ALM Distant loss of mf. alignment : MRAI MALM No CRC alignment : NoCRC4 CRC4 No PRBS : NoPRBS ERBS No Clock : ----- CLK * Programozható feltételekkel rendelkezik a mérés kezdetére és leállítására (időtartamára) vonatkozóan * A mérővevő órajelének forrása származhat: - belső időzítő jel forrásból - külső időzítő jel forrásból - az interfészen áthaladó jelből * Némely mérővevő képes a vett digitális jelben a jitter mértékét is meghatározni. Ezzel kapcsolatban lásd a Jitter mérése c. fejezetet.

- Ismertesse a jitter mérő működési elvét!

A digitális jel jellegzetes tulajdonsága, hogy a jelsorozat időzítése bizonytalan, a jelsorozat állapotváltásai a névleges időponthoz képest eltérnek. Ez a tulajdonság - amennyiben az eltérések rövid időtartamúak - a jitter (remegés,dzsitter), mely nem más mint egy nemkívánatos fázismoduláció. Amennyiben az eltérések lassan változnak akkor a jelenség neve wander (vándorlás).

A vonatkozó ajánlások a távközlő hálózatra illetve a hálózat egyes elemeire adják meg a jitter megengedhető mértékét. Hálózati specifikáció esetén a jitter megengedhető mértéke a hierarchikus csatlakozási pontokra van megadva. A hálózat elemein beszélünk bemeneti-jitter tűrésről, kimeneti jitterről, valamint jitter átvitelről(transzfer karakterisztikáról).

A fázismodulált jelet (jittert) egy PLL hurok segítségével amplitúdó- modulált jellé alakítjuk majd megmérjűk az amplitúdómodulált jel valamely paraméterét (csúcsérték, vagy spektrális eloszlás). Jitter átvitel mérésénél mérőjelként PRBS jelet használunk, melynek órajelét fázisban moduláljuk. Kimeneti jitter mérésénél a mérőjel szintén PRBS jel, de a moduláció 0! Ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy a mérendő objektum mennyi jittert állít elő.

Mérési blokkvázlat:

- Rajzoljon le egy változtatható határfrekvenciáju aluláteresztő szűrő kapcsolást!

Pl.: egyszerű RC kör (soros R és párhuzamos C kapcsolásával), ahol vagy R, vagy C változtatható (potenciométer, vagy varicap dióda, állítható légszigetelésű kondenzátor, stb.)

- Rajzoljon le egy változtatható határfrekvenciáju felüláteresztő szűrő kapcsolást!

Pl.: egyszerű RC kör (párhuzamos R és soros C kapcsolásával), R vagy C változtatható

- Rajzolja le egy PLL blokkvázlatát!

Működése: A fázis- vagy frekvenciadetektor /diszkriminátor/ a bemenetére kapcsolt két jel fázisának vagy frekvenciájának különbségével arányos jelet szolgáltat, amely az aluláteresztő hurokszűrő által szűrve, esetleg erősítve egy feszültségvezérelt oszcillátor frekvenciáját szabályozza /VCO: voltage controlled oscillator /. Ezt a jelet a bemenetre visszavezetve reteszelt állapotban a kimeneti jel frekvenciája követi a bemeneti jel frekvenciáját. A két jel között állandósult állapotban állandó fáziskülönbség áll fenn.

u1	uki

u2

- Rajzoljon le egy TTL MSI és SSI elemekből felépített multiplexer áramkört mely 64 kbit/s-s digitális jelet illeszt 2 Mbit/s-os digitális jelfolyam nyolc egymást követő bit-időrésébe!
bemenetek:

- ST-bus -C4 (4096 kHz-es) órajel

- ST-bus F0 (8 kHz-es) keretjel (PCM és 64k)

- a nyolc egymást követő bit-időrés kezdetét kijelölő eltolt F0 (8 kHz-es) keretjel

- 64 kbit/s-os TTL szintű adatjel

- 64 kbit/s-os TTL szintű órajel mely -C4-hez fázisban kötött

kimenetek:

- ST-bus -C4 (4096 kHz-es) órajel

- ST-bus ST (2048 kbit/s-os) adatjel

- ST-bus F0 (8 kHz-es) keretjel

(A kapcsolási rajz otthon előre is elkészíthető és névvel ellátva beadható!)

- Rajzoljon le egy TTL MSI és SSI elemekből felépített demultiplexer áramkört, mely 64 kbit/s-s digitális jelet nyer ki 2 Mbit/s-os digitális jelfolyam nyolc egymást követő bit-időréséből!
bemenetek:

- ST-bus -C4 (4096 kHz-es) órajel

- ST-bus F0 (8 kHz-es) keretjel (PCM és 64k)

- a nyolc egymást követő bit-időrés kezdetét kijelölő eltolt F0 (8 kHz-es) keretjel

- ST-bus ST (2048 kbit/s-os) adatjel

kimenetek:

- 64 kbit/s-os TTL szintű adatjel

- 64 kbit/s-os TTL szintű órajel mely -C4-hez fázisban kötött

(A kapcsolási rajz otthon előre is elkészíthető és névvel ellátva beadható!)

- Mi jelöli ki a keret kezdetét a PCM időkeretben?

Keretszinkron kódszó. (27 D -> 0011011 B (B2 – B8 bitek az első időrésben))

- Mi a FAS keretszinkron kiesés és a keretszinkron visszaállás kritériuma?

- Keretszinkron kiesés feltétele: három hibásan vett keretszinkron kódszó

- Keretszinkron visszaállás feltétele: 1 helyes keretszinkron kódszó vétele + egy keretidő múlva első időrés B2-es megerősitő bit 1-es + egy keretidő múlva újabb helyes keretszinkron kódszó vétele

Szinkronállapot figyelése. Blokkidőnként (= 2 * keretidő) első időrés B2-es megerősitő bitje 1-es.

- Mi a CRC4 multikeret-szinkron kiesés és a szinkron visszaállás kritériuma PCM keretezés esetén?

A szinkronizáció elvesztése:
A CRC-4 multikeret akkor vész el, ha a másodpercenkénti CRC hibák száma a 914-et meghaladja.

A szinkronizáció visszaállása: 
A CRC-4 multikeret szinkron kettő hibátlan CRC-4 multikeretszinkron kódszó vétele után áll vissza, amennyiben a PCM keretszinkron már visszaállt.

- Milyen PCM kerettípusokat ismer? Melyik kerettípus van már a múzeumban? Melyik kerettípust használják az IDSN PRI hozzáférésnél?

PCM30: CAS multikeret: van CRC multikeret: nincs Csatornákhoz rendelt /CAS/ jelzésátvitel

PCM30_CRC: CAS multikeret: van CRC multikeret: van Csatornákhoz rendelt /CAS/ jelzésátvitel

PCM31: CAS multikeret: nincs CRC multikeret: nincs Nincs jelzésátvitel, vagy közös csatornás /CCS/ jelzésátvitel (a 16. időrésben)

PCM31_CRC: CAS multikeret: nincs CRC multikeret: van Nincs jelzésátvitel, vagy közös csatornás /CCS/ jelzésátvitel (általában a 16. időrésben) ISDN primer sebességű interfész

Elavult: CAS

ISDN PRI esetén a PCM31_CRC fajtát használják.

- Mi az a HDB3 és a CMI?

- HDB3 /High-Density-Bipolar (third-order)/ kód. A kódot az ITU-T G.703 ajánlja 2048 kbit/s interfészekre. A kód az AMI kód továbbfejlesztett változata. A kódolás során négy közvetlenül egymást követő bináris 0 jelet a következő sorozattal helyettesítünk:  B00V , ahol:   - B - a bipoláris szabályt megtartó

- V - a bipoláris szabályt sértő impulzus

- CMI /Coded Mark Inversion/ A CMI kódban a bináris értéket szabályosan alternáló + és - impulzusok, a 0 bináris értéket pedig a jellemző időtartam első felében - míg a második felében + amplitúdójú impulzusok hordozzák/ (A kódot és inverzét a G.703 ajánlás specifikálja)

- Ismertesse a PCM felügyeleti jelzéseket!

A PCM interfész felügyeleti jelzései (Jel Leírás):

- LOS (Loss Of Signal) A PCM interfész bemenetén nincs jel.

- AIS (Alarm Indication Signal) Csupa-egyes jelsorozat (min. 512 bit) vétele. Ezt az adó interfész adja ki amennyiben meghibásodott.

- LOF (Loss Of Frame alignment) Nincs keretszinkron. Ez a bit jelzi, hogy a PCM interfész elvesztette a keretszinkron jelet.

- MAIS (CAS Multiframe AIS) Csupa-egyes jelsorozat (AIS) vétele a PCM keret 16. időrésében.

- LOMF (Loss Of MultiFrame alignment) Nincs CAS multikeret szinkron. Az interfész nem találja/elvesztette a -bemenetre csatlakoztatott PCM jelben a CAS multikeret szinkronjelet.

- RAI (Remote Alarm Indication) Távoli alarm vétel. Ez a bit a bemenetre csatlakoztatott PCM jel 0. szervíz időréseinek második bitje. Ezt a bitet a PCM link távoli pontján fellépő hiba jelzésére használják.

- MRAI Távoli multikeret alarm vétele. Ez a bit a bemenetre csatlakoztatott PCM jel 16 időrésének 6. bitje, mely időrés a multikeret 0. időrése. Ezt a bitet a PCM link távoli pontján fellépő multikeret elvesztés jelzésére használják.

- CRC4 Nincs CRC4 keret. Ez a bit jelzi, hogy a PCM interfész elvesztette a CRC4 multikeretet.

- RCRC Távoli CRC4 hiba. Az interfész kiértékeli az Si-biteket a vett PCM jel 13. és 15. kereteiben. Ezeket a biteket a PCM link távoli pontján fellépett CRC hibák jelzésére használják.

- SLIP Slip hiba. Ez a bit állapotot vált, amikor csúszás (slip) lép fel a vett PCM jel és a készülék belső adatbuszán levő jel között.

- ERR Bithibák a vett PCM jelben PRBS PRBS jel vételénél szinkron vesztés Ez a bit jelzi a PRBS jelekkel végzett mérések (pl. BERT) megszakadását. Megszakadási kritérium: ha a hibaarány a vonalon nagyobb mint 1E-2.

A felügyeleti információk prioritása. A felügyeleti információk prioritásos rendszert alkotnak, a magasabb szintű hiba tiltja az alacsonyabb szintű hiba kijelzését. Az prioritás lánc a következő:

- Hogyan továbbítunk a PCM keretben 64 kbit/s-nél nagyobb, illetve 64 kbit/s-nél kisebb sebességű információt?

>64 kbit/s sebességű info: pl.: kódolással (blokk kódok->több bit összefogása és egyetlen bittel való átvitele)

<64 kbit/s-nál kisebb sebességű info: bitbeékeléssel (stuffing) üres helyek kitöltése

- Ismertesse az STM-1 keret felépítését!

# 9 Byte (SOH)	270 Byte

RSOH		Payload

RSOH		Payload

RSOH		Payload

Pointer		Payload

MSOH		Payload		9 sor

MSOH		Payload

MSOH		Payload

MSOH		Payload

MSOH		Payload

- Ismertesse egy primer PCM jelfolyam SDH-ba mappelésének folyamatát!

A különféle kisebb sebességű összetevők multiplexelése a multiplexelési

terv szerint történik.

Példa:

Az (1,1,1) (TUG-3, TUG-2, TU-12) azonosítójú TU-12 összetevő elhelyezkedése

a VC-4 keretben a következő:

1                                                  261

+-+-------------------------------------------------+byte

|V|   | |        | |          | |          | |      |

|C|   | |        | |          | |          | |      |

|4|   | |        | |          | |          | |      |

9 | |   | |        | | STM-1 payload (VC-4)  | |      |

|P|   | |        | |          | |          | |      |

|O|   | |        | |          | |          | |      |

|H|   | |        | |          | |          | |      |

+-+-------------------------------------------------+

10         73          136          199

A TU-12 keret bytejai a VC-4 keret 10,73,136 és 199 (minden 64.-be). oszlopaiba multiplexálódnak

a multiplexelési terv szerint. Egy VC-4 keretben 9x4=36 byteot továbbítunk a 144-ből,

egy teljes TU-12-es keret továbbítása 4 VC-4-es keretben történik.

- Mi a különbség az aszinkron és a szinkron mappelés között? Melyik módot alkalmazná keretezetlen digitális jel átvitele esetén?

Aszinkron módon: ekkor a forrás keret (PCM) és a cél keret (C-12, VC-12, TU-12) kezdete között nincs kapcsolat,

Szinkron módon: ekkor a forrás és cél keret fázisa kötött (a PCM keret 0. időrése mindig az R-bitek mögött helyezkedik el).

Aszinkron mappelés esetén az STM-1-nek a vonali kódoláson kívül semmit sem kell tudnia a továbbítandó 2 Mbit/s-os jelfolyamról, azaz ezen az útvonalon keretezetlen digitális jel is továbbítható. Keretezett PCM jelek továbbításakor a vételoldalon azonban a felhasználónak kell meghatározni a PCM keret kezdetét.
Szinkron mappelés esetén ismerni kell a PCM jel keretszerkezetét, viszont a vételoldalon nem kell meghatároznia a felhasználónak a keret kezdetét.

A keretek (konténerek) aszinkron PDH mappelés esetén:

C-12 keret 136 byte         VC-12 keret 140 byte        TU-12 keret  144 byte

500 us                        500 us                      500 us

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    -------------    |     |    ------------     |     |     V1  (TU pointer)| ->-+

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+    |

|    -------------    |     |         V5          |     |         V5          | -<-+

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       32 bytes      |     |       32 bytes      |     |       32 bytes      |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |    ------------     |     |     V2  (TU pointer)|

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |         J2          |     |         J2          |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| C1 C2 O O O O R R   |     | C1 C2 O O O O R R   |     | C1 C2 O O O O R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       32 bytes      |     |       32 bytes      |     |       32 bytes      |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |    -------------    |     |     V3  (TU pointer)|

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |         N2          |     |         N2          |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| C1 C2 O O O O R R   |     | C1 C2 O O O O R R   |     | C1 C2 O O O O R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       32 bytes      |     |       32 bytes      |     |       32 bytes      |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |   ---------------   |     |     V4  (TU pointer)|

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |         K4          |     |         K4          |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| C1 C2 R R R R R S1  |     | C1 C2 R R R R R S1  |     | C1 C2 R R R R R S1  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|  S2 D D D D D D D   |     |  S2 D D D D D D D   |     |  S2 D D D D D D D   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       31 bytes      |     |       31 bytes      |     |       31 bytes      |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

A keretek byte szinkron PDH mappelés esetén:

C-12 keret 136 byte         VC-12 keret 140 byte        TU-12 keret  144 byte

500 us                        500 us                      500 us

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    -------------    |     |    ------------     |     |     V1  (TU pointer)|

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    -------------    |     |         V5          |     |         V5          |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |    ------------     |     |     V2  (TU pointer)|

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |         J2          |     |         J2          |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |    -------------    |     |     V3  (TU pointer)|

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |         N2          |     |         N2          |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |   ---------------   |     |     V4  (TU pointer)|

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|    --------------   |     |         K4          |     |         K4          |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |     |       Time Slot 0   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |     | Time Slots 1 to 15  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |     |       Time Slot 16  |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

| Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |     | Time Slots 17 to 31 |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

|   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |     |   R R R R R R R R   |

+---------------------+     +---------------------+     +---------------------+

- Hogyan mappeljük az ATM cellákat a VC-4-be az SDH-ban?

Az ATM cellákat byte szinkron módon helyezzük a konténerbe. Az ATM cellák átnyúlhatnak a következő VC-4-es konténerbe.

- Hány primer PCM keret multiplexelhető egy STM-1-es keretbe, és egy 140 Mbit/s-s PDH keretbe?

-140 Mbit/s-os PDH keretbe 64 2 Mbit/s-os keret fér bele. (140 Mbit/s = 4 * 34 Mbit/s = 4* 4* 8 Mbit/s = 4 * 4 * 4 * 2 Mbit/s -> 4 * 4 * 4 = 64 db Mbit/s-os keret)

-STM-1-be 63 db primer PCM (2 Mbit/s) keret fér bele. (C1 -> VC-1 -> TU-1 -> TUG-2 (3 * TU-1)-> VC-3 (7 * TUG-2)-> AU-3 -> AUG (3 * AU-3)-> STM-1)

- Ismertesse a PDH és SDH hierarchiaszinteket!

PDH: primer (G.703 (2048 kbit/s)), szekunder (ITU-T G.742 (8448 kbit/s)), tercier (ITU-T G.703 (34368 kbit/s)), quarter (ITU-T G.703 (139264 kbit/s)) PCM keretek.

SDH: multiplexelési sturktúra, rétegszerkezet ábra:

- Mi az a VC, TU, AU?

- VC: Virtual Container, a payload információs struktúrája

- TU: Tributary Unit, Tributary unit TU-n (n=1 to 3), TU = VC + (TU PTR)

- AU: Administrative Unit, AU-n , AU = VC-n + (AU PTR) (n=3,4)

- Mi a pointer az SDH-ban?

Egy mutató, ami VC-t címezi meg. VC “lebeg” és a pointer mutatja meg a kezdőcímét.

Ennek előnyei: - egyszerűbb mutiplex/demultiplex technika

- közvetlen hozzáférés kisebb sebességű tributaryk-hez.

- Ismertesse a jitter és wander fogalmát!

A digitális jel jellegzetes tulajdonsága, hogy a jelsorozat időzítése bizonytalan, a jelsorozat állapotváltásai a névleges időponthoz képest eltérnek. Ez a tulajdonság - amennyiben az eltérések rövid időtartamúak - a jitter (remegés,dzsitter), mely nem más mint egy nemkívánatos fázismoduláció. Amennyiben az eltérések lassan változnak akkor a jelenség neve wander (vándorlás).

- Mi az a "Unit Interval"?

A jitter megadható fázisszögben, időben, vagy a periódusidő százalékában ( UI Unit Interval) nagysága többé kevésbé véletlenszerű időbeli változást mutat. Rendelkezik egy az átvitt jelsorozattól függő és egy attól független komponenssel. Ezeket szisztematikus és nemszisztematikus jitternek nevezik. Bitidőre  normált jitter.

- Hány us-nak felel meg 36.9UI 2048 kbit/s bitsebességen?

(1/2048000)*36.9=18.0176 us

- Hány us-nak felel meg 1.05UI 64 kbit/s bitsebességen?

(1/64000)*1.05=16.4063 us

- Mi a ppm?

ppm: Part Per Million (pl.: névleges órajelfrekvenciától való eltérés meghatározására, 50 ppm -> a valóságos órajel a névleges órajel 50 milliomod részével térhet el a névleges értéktől ()

- Hogyan méri meg és értékeli ki egy interfészen áthaladó jel alakját?

Egy digitális interfész -többek között - akkor működik kielégítően, ha az interfészen áthaladó jelek szintje és alakja egy bizonyos tűréshatáron belül van. A jel alakjából (felfutási idő, tetőesés, túllövés) a frekvenciatartománybeli paraméterekre (alsó- felső határfrekvencia) is lehet adni becslést.

Az interfész specifikációk az interfészeken áthaladó digitális jel alakjára adnak meg egy toleranciasémát. A következő ábra az ITU-T G.703-as ajánlásából származik:

Ezt a specifikációt oszcilloszkóppal tudjuk ellenőrizni. Munkánkat megkönnyiti ha az oszcilloszkóp rendelkezik olyan szolgáltatással, mely segítségével a toleranciasémát rá tudjuk vinni az oszcilloszkóp képernyőjére, és ha az oszilloszkóp a mérési eredményt képes összevetni a toleranciasémával.

Az így elvégzett mérés eredményét mutatja a következő ábra:

- Ismertesse a bemeneti jitter tűrés mérésének elvét!

Amennyiben egy hálózati elem (pl. regenerátor) bemenetére jitteres jel kerül, az befolyásolhatja a hálózati elem helyes működését. A bemeneti jitter tűrés mérésa során megnézzük, hogy milyen mértékű jitteres mérőjel okoz a hálózati elem működésében meghibásodást. A mérőkapcsolást a következő ábra mutatja:

A mérőjel PRBS-jel, a fázismodulációt szinuszos mérőjellel végezzük. A mérés során a moduláló jel szintjét addig növeljük, míg a mérendő objektum kimenetére kötött hibaarány mérő számlálni nem kezdi a bithibákat. Az ehhez tartozó jitter érték, melyet a generátor jitter indikátora jelez, az objektum bemeneti jitter tűrése a moduláló jel frekvenciáján.

Az értékeléshez a kapott eredményt össze kell vetni a specifikációval.

# Text boxes

PD

VCO