## Slide 1: Villamosság élettani hatásai Alapvető elektromos jelek az élőszervezetben
Tamus Zoltán Ádám
tamus.adam@vet.bme.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszék
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

## Slide 2: A biológiai rendszerek tulajdonságai
Az élő szervezet rendszerekből épül fel, a rendszerek alrendszerekből, melyekben fiziológiai folyamatok zajlanak.
Az élettani folyamatokat valamilyen jelek kísérik vagy jelekben nyilvánulnak meg.
  Jelek: kémiai, elektromos, fizikai
Rendellenességek esetén ezek a jelek megváltoznak.

## Slide 3: Homeosztázis
A belső környezet állandósága
A sejtek csak az „ősi” környezetben képesek élni
Dinamikus egyensúly, melyet a szervezet bonyolult szabályozórendszereken keresztül tart fönn

## Slide 4: A sejt
Membrán
Sejtmag:
  Kromatin: DNS és fehérje
  Magvacska (nucleous): riboszómák szintézise
Centriolum: sejtközpont
Riboszómák: protein szintézis
Mitokondrium: ATP szintézis, az ATP a fő energiaforrás
Endoplazmatikus retikulum: transzport folyamatok
Golgi-komplex: fehérjék „érése”

## Slide 5: A sejtmembrán
Vastagsága: ~ 75 nm
Foszfolipidekből és fehérjékből áll
Foszfolipid:
  feji rész hidrofil tulajdonságú
  Farokrész hidrofób tulajdonságú
Fehérjék, transzmembrán fehérjék

## Slide 7: Membránfehérjék
Strukturális fehérjék
Pumpa: aktív transzportfolyamatok
Ioncsatorna: passzív transzportfolyamatok, nyílnak v. záródnak
Receptor: neurotranszmittert, vagy hormont köt
Enzim: reakciókat katalizál

## Slide 8
Az idegsejt felépítése

## Slide 9: Az idegsejt
Dendrit: 5-7 rövid nyúlvány
Axon: hosszú nyúlvány, több szinaptikus bunkócskában végződik
Velőhüvely (mielinhüvely): Schwann-sejtek
Ranvier-féle befűződések

## Slide 11: Nyugalmi potenciál
A sejtmembrán nyugalmi helyzetben könnyen átengedi a K+ és a Cl- ionokat, de nem engedi át a Na+ ionokat.
A membrán permeabilitása a K+ ionokra 50-100-szer nagyobb mint a Na+ ionokra
A nyugalmi potenciál értéke -60…-100 mV

## Slide 12: Akciós potenciál
Minden biológiai jel alapja
A Na+, K+ és Cl- ionok sejtmembránon keresztüli áramlása okozza

## Slide 13: Akciós potenciál
Depolarizáció
  Ingerlés hatására megváltozik a membrán tulajdonsága, Na+ ionokat enged a sejt belsejébe.
  A létrejövő ionáram tovább növeli a membrán áteresztő képességét a Na+ ionok számára.
  A sejt belsejében a potenciál nő.
  A potenciál csúcsértéke 20 mV körüli érték.

## Slide 14: Akciós potenciál
Repolarizáció
  A depolarizáció során növekszik a membrán permeabilitása a K+ ionok számára is, a feszültségfüggő K+ csatornáknak köszönhetően.
  Közben a membrán Na+ ion permeabilitása csökken.
  K+ áramolnak ki a sejt belsejéből.
  Visszaáll a nyugalmi potenciál
  Időtartama ideg- és izomsejtekben 1 ms, szívizomsejtben 150-300 ms

## Slide 15: Akciós potenciál
Mindent vagy semmit elv
Abszolút refrakter fázis 1 ms körül idegsejtekben
Relatív refrakter fázis néhány ms idegsejtek esetén

## Slide 16: Akciós potenciál

## Slide 17: Sejtek közötti hírközlés
Réskapcsolatok: olyan csatornák, melyeken az egyik sejtből a másikba különböző anyagok juthatnak át
Idegi kapcsolat: Szinaptikus átkapcsolódások helyén neurotranszmitter szabadul fel, ami a posztszinaptikus sejten hat
Endokrin kapcsolat: A hormonok a célsejteket a keringő véren keresztül éri el
Parakrin kapcsolat: a sejtek termékei az ECF-ban diffundálnak és a szomszédos sejtekre hatnak

## Slide 18: Irodalom
Donáth T.: Anatómia élettan, Medicina, 1999.
Rangaraj M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis, IEEE Press/Wiley, New York, NY, 2002.
Baggaley A. ed.:Human body, Dorling Kindersley Ltd., London,2001