## Slide 1: Villamosság élettani hatásai Mobiltelefonok hatásai I.
Tamus Zoltán Ádám
tamus.adam@vet.bme.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszék
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport
Notes: Irodalom:
A hullámterjedéssel kapcsolatos részhez:
szerk. Géher Károly: Híradástechnika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 103-113. old.

## Slide 2: Rádiótelefonok hatásai
Bázisállomások hatása
Kézi készülékek hatása

## Slide 3: Bázisállomások hatásai
Bázisállomások tipikus adatai
Vivőfrekvencia | Tipikus teljesítmény | Moduláció
450-465 MHz | 8 W v. 35 W | analóg
890-959 MHz | tip. 10 W max. 35 W | digitális, fm=217 Hz, τ=546 µs imp.
1710-1880 MHz | 10 W | digitális, fm=217 Hz, τ=546 µs imp.

## Slide 4: Bázisállomások hatásai
Karakterisztika

## Slide 5: Bázisállomások hatásai
Fizikai távolság
  50 W-os antennától 50 m-re 0,001 W/m2 a teljesítménysűrűség

## Slide 6: Bázisállomások hatásai

## Slide 7: Bázisállomások hatásai
Állatkísérletek eredményei
  0,01 μW/cm2 vér-agy gát
  0,03 μW/cm2 agy amin szintje növekszik
  0,05 μW/cm2 a spermiumszám csökken
  4 μW/cm2 neuroendokrin rendszer
  10 μW/cm2 genetikus hatások
  28 μW/cm2 paragenetikus hatások

## Slide 8: Kézi készülékek hatásai
A sugárzás karakterisztikájának megváltozása
Az antenna talpponti impedanciájának megváltozása->reflexiók
Emberben abszorbeált teljesítmény->távoltérbe sugárzott teljesítmény csökken

## Slide 9: Kézi készülékek hatásai
Tőbbféle antenna
  Monopól
  Dipól
Az antenna által kisugárzott teljesítmény 50 %-a a fejben nyelődik el
Sugárzási hatásfok

## Slide 10: Kézi készülékek hatásai

## Slide 11: Kézi készülékek hatásai
Fantom fejen végzett vizsgálatok
  A fejben a kisugárzott energia 20-80 % nyelődik el

## Slide 12: Kézi készülékek hatásai
Állatkísérletek

## Slide 13: Kézi készülékek hatásai
Sejtek Ca2+ homesztázisára gyakorolt hatás
  900 MHz (SAR=15 W/kg), 217 Hz-el imp. modulált jel
  1800 MHz (SAR=5-15 W/kg)
  Szívizomsejtek vizsgálata
  A besugárzás nem befolyásolta a Ca2+ koncentrációt

## Slide 14: Kézi készülékek hatásai
Vér-agy gát
  918 MHz, S=10 mW/cm2
  egereken végzett kísérletek
  bizonyos aminosavakra a vér-agy gát áteresztő képessége növekedett

## Slide 15: Kézi készülékek hatásai
Központi idegrendszer
  915 MHz, S=10…1000 W/cm2
  16 Hz moduláló frekvencia esetén az agyi receptor rendszer serkentő és gátló anyagainak szintváltozása
  Hippocampus érzékenység
  Patkányokon végzett kísérletek

## Slide 16: Kézi készülékek hatásai
Érzékszervi hatás
  Hanghatás
    f=918, fm=10 Hz, SAR=75 W/kg, hasonló hallásérzet és viselkedésbeli változás a patkányoknál, mint egy 10 Hz-el ismétlődő 7,5 kHz-es HF jel

## Slide 17: Kézi készülékek hatásai
Pszichofiziológiai hatások
  Patkányokon végzett kísérletek
  f=918 MHz, folytonos besugárzás S=40 mW/cm2, SAR=8,4 W/kg, csökken a lokomotoros aktivitás
  Nagyobb teljesítménysűrűségek esetén fájdalomérzet és menekülési kényszer

## Slide 18: Kézi készülékek hatásai
Endokrin rendszer
  Hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg tengely (patkány)
    f=918 MHz besugárzás: 10 óra/nap, 3 hétig
    S=10 mW/cm2
    SAR=3,6 W/kg
    nem tapasztaltak
    elváltozást
  Csirkék
    880 MHz, 23 nap,
    550 W/cm2
    Mellékvese mirigy súlya
    22,4 %-kal csökkent

## Slide 19: Kézi készülékek hatásai
Növekedésre gyakorolt hatás
  Egéranyák, f=915 MHz, S=10 mW/cm2 besugárzási idő 8 óra/nap, a vemhesség teljes ideje alatt
  Nem hat sem az anyára, sem a magzatra

## Slide 20: Kézi készülékek hatásai
Emberre gyakorolt hatás

## Slide 21: Kézi készülékek hatásai
Önkénteseken végzett kísérletek
10 férfi 10 nő
2 W, 1 órán keresztül
A hallás agyi gátlását, és a hallási torzítási termékeket mérték
Negatív eredmény

## Slide 22: Kézi készülékek hatásai
Agyra gyakorolt hatás vizsgálata
  Finnországban
    19 alany
    1-2 W, 900 MHz és 1800 MHz
    30 perces EEG felvételek, minden páciensen 6 alkalommal
    Nem tapasztaltak elváltozást
  Németország
    52 alany
    Nem tapasztaltak elváltozást

## Slide 23: Kézi készülékek hatásai
Svéd vizsgálatok
  Termovíziós vizsgálatok
  A készülékek önmagukban 15-19 °C hőmérsékletemelkedést mutattak
  A fülnél a bőrfelszín hőmérséklete 36-39 °C
  Antenna helyett műterhelés
  Hasonló hőmérséklet eloszlás
  Nem az RF sugárzás okozza a hőmérséklet emelkedést

## Slide 24: Kézi készülékek hatásai
Hatás a pacemaker-ekre