# Zárthelyi kérdések

### 1.	Fénytani mértékegységek

| Energetikai (sugárzási) mennyiségek | Fotometriai (fény-) mennyiségek |
| --- | --- |
| Neve | Definíció | Mértékegység | Neve | Definíció | Mértékegység |
| Energiaáram (sugárzási teljesítmény) |  | W | Fényáram |  | lm (lumen) = cd(sr |
| Sugár(zási) erősség |  |  | Fényerősség |  | cd (candela) |
| Sugár(zási) sűrűség |  |  | Fénysűrűség |  |  |
| Besugárzott fajlagos teljesítmény |  |  | Megvilágítás |  | lx (lux) = |

### 2.	Az emberi látás síkfrekvenciás jellemzői

- A kontrasztküszöb síkfrekvencia-érzékeny.

- A síkfrekvencia növekedése rontja a méret- és az irányérzékelést.

Síkfrekvencia: egy látószögfokra eső periódusok száma. Az emberi szem kontrasztküszöb-érzékenysége színes és fekete-fehér képekre eltérő karakterisztikát mutat:

Ennek következménye, hogy az adott objektumok világosságát nem tudjuk megfelelően érzékelni! Ugyanakkor színes ábrák esetében a kisebb frekvenciák felé is nagyjából állandó marad az érzékenység, azaz nem látunk más színeket. [Példák: 1. hét, 34-35. slide]

Az alábbi képen a hosszabb vonalak nem tűnnek párhuzamosnak, mivel a sűrűbb kis vonalakra való nagyobb síkfrekvenciás érzékenységünk megzavarja a hosszú vonalak érzékelését.

### 3.	Az emberi színérzékelés jellegzetességei

A retina fotoérzékelőket – csapocskákat és pálcikákat – tartalmaz. A csapocskák jó megvilágításnál a színeket érzékelik. Három típusuk létezik, ezek különböző spektrális érzékenységgel rendelkeznek.

A látómező közepén jó, a szélein azonban szinte megszűnik a színérzékelés (a csapocskák és pálcikák retinán való elhelyezkedése miatt).

A 40 milliárdos fényintenzitás-arány változását a csapocskák és pálcikák közti átkapcsolásával oldjuk meg; ehhez idő (ún. adaptációs idő) szükséges.

A színek leírásához kétféle matematikai modell alkalmazható:

- Amennyiben a színes fényforrás spektrális eloszlása (((), és a fényforrás fénye egy ((() transzmissziójú közegen halad át, amely megváltoztatja spektrális jellemzőit, majd ezután egy színes ((() spektrális reflexiójú felületről visszaverődik, ekkor a szemünkbe jutó ((() spektrumot a következő összefüggés írja le:

- Pszichofizikai szempontból a szem három alapérzetét (a vöröset, a zöldet és a kéket), vagy másképpen színösszetevőt adjuk meg, és ezek additív keverékével jellemezzük a színérzetet.

### 4.	Az emberi térérzékelés komponensei

- extraretinális (nem látványból származó)

- monokuláris (egy szemmel)

  - lineáris perspektíva

  - tárgy mérete

  - árnyalás és kontúrok

  - légköri torzítások

  - mozgásalapú sztereo

- binokuláris (két szemmel)

### 5.	Homogén koordinátás kamera modell

Kamerakoordináta-rendszer: x,y,z

Világkoordináta-rendszer:	X,Y,Z

(: szög x és X között (pan)

(: szög z és Z között (tilt)

w0: kameraközép-eltolás

r: gimbális közép eltolása

1. lépés: gimbális közép az origóba

2. lépés: pan és tilt kompenzációja

3. lépés: képsíkközép az origóba

4. lépés: perspektív transzformáció

### 6.	CCD és PSD érzékelők fogalma, működése

- CCD: Charge Coupled Devices (töltéscsatolt elem)

- PSD: Power Spectral Density ?

- MOS-alapú kondenzátorok töltéscsomagok tárolására. Kiolvasó áramkörökkel összekötve memóriaegységeket, optikai érzékelőket alkottak.

- Chip méretei: 32×32 pixeltől 5192×5192 pixelig.

- Legfényesebb és leghalványabb pixelek fényességaránya 10000 (fotográfiában 100 körül).

- Felbontás: kb. 66 vonal/mm << 300-400 vonal/mm (fotoemulzió).

- Hőmozgás miatt is keletkezhet áram.

- Pixelhiba lehetősége „nagy”.

### 7.	A Lambert-visszaverődés, a diffúz képek sajátosságai

A Lambert-modell alapján készülő intenzitásképek valójában az objektum formáját leíró függvény deriváltjaként értelmezhetőek.

;		=>

Nem egyértelmű a leképezés az abszolút érték miatt (a kétváltozós függvény deriváltjainak vettük csak az abszolút értékét).

### 8.	A képfüggvények matematikai jellegzetességei

Az objektum alakját kétváltozós függvény írja le.

### 9.	Shannon mintavételi törvényei

### 10.	Optimális kvantálás

Kvantálás:

Optimális kvantálás: Négyzetes hiba minimalizálása.

… Az optimális kvantáló döntési szintjei a kvantumszintek felezőpontjában helyezkednek el. A kvantumszintek a sűrűségfüggvény-darab (melyet a döntési szintek határolnak) alatti terület súlypontja. Azt a tartományt, ahol több világosságkód van, finomabban célszerű kvantálni.

### 11.	Pozíció és orientáció meghatározása bináris képeken

Pozíció: célszerűen a súlypont: elsőrendű nyomaték legyen 0.

Orientáció: legyen a legkisebb másodrendű nyomatékhoz tartozó tengely iránya.

A minimális inerciatengely átmegy a súlyponton.

### 12.	Képek vetületi leírása, a pozíció és orientáció számítása vetületekből

Pozíció meghatározása:

Az orientációhoz másodrendű momentumok (…); a szükséges összes adat három vetületből származtatható:

### 13.	Négy-, nyolc- és hatszomszédság fogalma, bevezetésük indokai

Hatszomszédság: …

A távolságfüggvény így metrika, mert:

- nemnegatív definit

- szimmetrikus

- érvényes a háromszög-egyenlőtlenség

- reguláris

### 14.	Additív halmaz tulajdonság mérték fogalma, példák

Ilyen lehet például a kerület és az Euler-szám.

### 15.	Euler-szám a topológiában, meghatározása (algoritmus)

A testek és lyukak számának a különbsége.

Algoritmus: …

### 16.	Képek szűrése a tértartományban, alacsony és magasfrekvenciás konvolúciós ablakok

### 17.	A szűrőkarakterisztika inverz Fourier-transzformáltjának mintavételezési szempontjai

### 18.	Képek szűrése a frekvenciatartományban

- Butterworth-szűrő (mint gradációs javító és zajszűrő)

- alulvágó szűrés

- homomorf szűrés: célja az emberi látás logaritmikus karakterisztikájának kiszűrése

### 19.	Hasonlóság alapú szegmentálás – régiónövelés és split and merge eljárás

### 20.	Küszöbözés

Egyszerű globális küszöbözés:

Pl.: szintek [0,255]; vágás 90. Csak erősen kézbentartott környezetben valósítható meg.

Optimális küszöbözés

Többváltozós küszöbözés

### 21.	Szegmentálás nagyfrekvenciás tulajdonságok alapján – Hough-transzformáció

### 22.	Kontúrok csoportosítása, attribútumok

### 23.	Felületek csoportosítása differenciálgeometria jellemzők alapján

Harlick-féle topográfiai osztályok:

|  |  |  |  |  | Kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 0 | 0 | Csúcs |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | Gerinc |
| 0 | - | + | 0 | 0 | Nyereg |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sík |
| 0 | + | - | 0 | 0 | Nyereg |
| 0 | + | 0 | 0 | 0 | Völgy |
| 0 | + | + | 0 | 0 | Gödör |
| + | - | - | -,+ | -,+ | Lejtő |
| + | - | * | 0 | * | Gerinc |
| + | * | - | * | 0 | Gerinc |
| + | - | 0 | -,+ | * | Lejtő |
| + | - | + | -,+ | -,+ | Lejtő |
| + | 0 | 0 | * | * | Lejtő |
| + | + | - | -,+ | -,+ | Lejtő |
| + | + | 0 | -,+ | * | Lejtő |
| + | + | * | 0 | * | Völgy |
| + | * | + | * | 0 | Völgy |
| + | + | + | -,+ | -,+ | Lejtő |
| + | * | * | 0 | 0 | Nem lehet |

### 24.	Felületek és kontúrok összefüggése, verifikáció

### 25.	3D képfelvevő rendszerek csoportosítása

- Aktív

  - direkt (ultrahang, lézer - LIDAR)

  - indirekt (Rávetítünk egy rácsot a testre, és kamerával ezt dolgozzuk fel)

- Passzív

  - monokuláris (egy érzékelő)

  - bino-/multikuláris (kettő vagy több érzékelő)

### 26.	Raszter letapogatású rendszer szabványok

### 27.	A sztereo képek kiértékelésének alapvető módszerei

Az objektumról szerzett információnk, a KÉP, három hatás eredőjeként alakul ki. Ezek a megvilágítás tulajdonságai, az érzékelő szerv (szem, kamera, fényképezőgép, stb.) átviteli jellemzői, és maga az észlelendő objektum tulajdonságai.

### 28.	Mozgás alapú sztereo képek kiértékelése

Az objektumról szerzett információnk, a KÉP, három hatás eredőjeként alakul ki. Ezek a megvilágítás tulajdonságai, az érzékelő szerv (szem, kamera, fényképezőgép, stb.) átviteli jellemzői, és maga az észlelendő objektum tulajdonságai.

# Text boxes

X0

Y0

Y

X

Z

r

w0

x

y

c

w

z